ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР

инструкция по эксплуатации

ВАЖНО!

Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед началом пользования.

Сохраняйте данную инструкцию для использования в дальнейшем.

Некоторые детальные описания в данной инструкции могут иметь небольшие отличия от образца в натуральном виде, что не меняет кардинально функциональных особенностей.

Перед началом использования

Спасибо за то, что вы приобрели данный велотренажер! Для Вашей безопасности перед началом использования тренажера внимательно прочтите всю инструкцию.

Перед сборкой достаньте из коробки все запчасти и проверьте их наличие согласно списка. При сборке руководствуйтесь инструкциями и схемами.

Меры предосторожности

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ. ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ОПИСАННЫМ НИЖЕ.

- Проверьте все болты, узлы и другие соединения до начала пользования тренажером в первый раз для того, чтобы убедиться, что он безопасен.

- Установите тренажер в сухом помещении и берегите от воды и влаги.

- Для того, чтобы избежать вибрации, постелите под тренажер специальный резиновый коврик.

- Перед началом тренировки отодвиньте все предметы в радиусе 2-х метров от тренажера.

- Не используйте агрессивные чистящие средства для мытья тренажера. Используйте только специальные вложенные инструменты или свои подходящие инструменты для сборки или ремонта тренажера, его частей. Вытирайте капли воды, пота сразу после попадания на тренажер сухой тряпкой.

- Неправильные, слишком интенсивные тренировки могут плохо сказаться на вашем здоровье. Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок, который посоветует вам максимальные разрешенные значения показателей (пульса, времени, мощности и т.д.) для тренировок. Данный тренажер не предназначается для терапевтических целей.

- Используйте тренажер только в исправном состоянии. Используйте только оригинальные детали для ремонта тренажера.

- На тренажере может заниматься только 1 человек.

- Для тренировки надевайте специальную спортивную одежду и обувь, подходящую для занятий фитнесом.

- Если в ходе тренировки вы почувствовали себя плохо, немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом.

- Дети, инвалиды и пожилые люди могут пользоваться тренажером только в присутствии другого дееспособного человека.

- Мощность тренажера растет с увеличением скорости или силы торможения. Тренажер оборудован регулятором, который может регулировать сопротивление. Уменьшить сопротивление регулятора можно установив его значение на отметке 1. Увеличить сопротивление регулятора можно установив его значение на отметке 8.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ. ОСОБЕННО ВАЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО ЛИЦАМ СТАРШЕ 35 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИКЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕРНИРОВОК

Сохраняйте инструкцию. / Максимальный вес пользователя: 120KG

Инструкция по сборке

Шаг 1

Прикрепите передний (2) и задний (3) стабилизаторы к раме (1) при помощи болтов (13), шайб (14, 15), как показано.

A: Прикрутите ручку (27) к заднему стабилизатору (3) болтами (26) и шайбами (20).

B: Прикрепите передний (2) и задний (3) стабилизаторы к раме (1) при помощи болтов (13), шайб (14, 15), как показано.

Шаг 2:

Подключите провод (21) и провод датчика (36) к удлинителю (22) и удлинителю провода датчика (37), а затем прикрутите рулевую стойку (4) к раме (1) болтами (19), пружинными шайбами (14) и плоскими шайбами (7) как показано.

В конце прикрутите защиту (23L/R) к раме (1) винтами (24).

Шаг 3:

Прикрутите руль (5) к рулевой стойке (4) при помощи T-образного винта (32), и заглушки (25a), прокладки (33) и плоских шайб (34).

Шаг 4:

A: Соедините удлинитель провода датчика пульса (37), и удлинитель (22) с проводами из компьютреа (38), затем прикрутите компьютер (38) к корзине на рулевой стойке (4) винтами (31) как показано.

B: Прикрутите защиту (25a/b) к рулевой стойке (4) винтами (24).

Шаг 5:

Прикрутите педали (18L/R) к коленчатому рычагу (17L/R) ключом.

Внимание!: Затягивайте левую педаль против часовой стрелки, а правую по часовой. Перед началом занятий всегда проверяйте, хорошо ли затянуты педали.

Шаг 6:

A: Соедините провод датчика пульса (45) с удлинителем (44) в раме (1), а затем прикрутите раму для сиденья (50) к подвижному механизму (46) болтами (28) и плоскими шайбами (43) как показано.

B: Прикрутите регулятор уровней (41) к валу (39) болтами (40).

Шаг 7:

A: Прикрутите сиденье (54) к раме (50) болтами (19) и плоскими шайбами (43) как показано.

B: Прикрутите спинку (56) к раме (50) болтами (48) и плоскими шайбами (49), а затем прикрутите заглушку на спинку (47) к раме (50) винтами (24).

C: Подключите тренажер к сети через адаптер (55).

Схема сборки

Лист запчастей

| N. | Название | Кол-во | N. | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рама | 1 | 29 | Спинка | 1 |
| 2 | Передний стабилизатор | 1 | 30 | Круглые заглушки | 2 |
| 3 | Задний стабилизатор | 1 | 31 | Винты | 4 |
| 4 | Рулевая стойка | 1 | 32 | T- образный винт | 1 |
| 5 | Руль | 1 | 33 | Прокладка | 1 |
| 6 | Гайки M8 | 6 | 34 | Плоская шайба | 1 |
| 7 | Плоские шайбы D8xΦ16x1.5 | 7 | 35 | Ручки | 2 |
| 8 | Ролики | 2 | 36 | Удлинители провода датчика 1 | 2 |
| 9 | Болты M8x40xL12 | 2 | 37 | Удлинители провода датчика 2 | 2 |
| 10 | Овальные заглушки 1 | 2 | 38 | Компьютер | 1 |
| 11 | Гайки M10 | 5 | 39 | Вал | 1 |
| 12 | Регулируемые ножки | 5 | 40 | Болты M6x10 | 4 |
| 13 | Болты M8xL58 | 4 | 41 | Регулятор уровней | 1 |
| 14 | Пружинные шайбы D8 | 8 | 42 | Ручка | 1 |
| 15 | Шайбы d8x2xΦ25xR39 | 4 | 43 | Плоские шайбы D8xΦ19x1.5 | 12 |
| 16 | Овальные заглушки 2 | 2 | 44 | Удлинители провода датчика 3 | 2 |
| 17L/R | Коленчатые рычаги | По 1 | 45 | Провод датчика пульса | 2 |
| 18L/R | Педали | По 1 | 46 | Направляющая регулятора сиденья | 1 |
| 19 | Болты M8x15 | 8 | 47 | Заглушка на спинку | 1 |
| 20 | Шайбы d8xR20 | 2 | 48 | Болты M6x40 | 4 |
| 21 | Провод датчика пульса | 1 | 49 | Плоские шайбы D6x1.2xΦ16 | 4 |
| 22 | Удлинитель провода датчика | 1 | 50 | Рама для сиденья | 1 |
| 23L/R | Защита | По 1 | 51 | Квадратные заглушки | 2 |
| 24 | Винты | 34 | 52 | Ручки | 2 |
| 25a/b | Защита | По 1 | 53 | Круглые заглушки | 2 |
| 26 | Болты M8x90 | 2 | 54 | Сиденье | 1 |
| 27 | Ручка | 1 | 55 | Адаптер | 1 |
| 28 | Болты M8x12 | 16 |  |  |  |
| 56 | Затворы коленчатого рычага | 2 | 83 | Болты | 2 |
| 57 | Болты | 2 | 84 | Пружинные шайбы | 2 |
| 58L/R | Обшивка | По 1 | 85 | Плоские шайбы | 2 |
| 59 | Гайки | 2 | 86 | Шайбы | 2 |
| 60 | Болты | 2 | 87 | Пружина напряжения | 1 |
| 61 | U-образные шайбы | 2 | 88 | Держатель для магнита | 1 |
| 62 | Гайки | 2 | 89 | Магнита | 10 |
| 63 | Тонкие гайки | 2 | 90 | Ось держателя для магнита | 1 |
| 64 | Втулки | 2 | 91 | Гайки | 4 |
| 65 | Конусовидная втулка | 1 | 92 | Ролики | 4 |
| 66 | Ось маховика | 1 | 93 | Втулки роликов | 4 |
| 67 | Маховик | 1 | 94 | Болты | 4 |
| я68 | Мотор | 1 | 95 | Направляющая сидень | 1 |
| 69 | Шайба | 1 | 96 | Шайба | 1 |
| 70 | Подшипники | 2 | 97 | Втулка | 1 |
| 71 | Болты | 3 | 98 | Ручка для уровня | 1 |
| 72 | Ролик ремня | 1 | 99 | Втулка | 1 |
| 73 | Нижний кронштейн | 1 | 100 | Блок | 1 |
| 74 | Ремень | 1 | 101 | Ось | 1 |
| 75 | Шестерня маховика | 1 | 102 | Шайба | 1 |
| 76 | Датчик | 1 | 103 | Затвор колеса | 1 |
| 77 | Подушка | 2 | 104 | Колея | 1 |
| 78L/R | Обшивка | По 1 | 105 | Кабель датчика напряжения | 1 |
| 79 | Квадратная заглушка 1 | 1 | 106 | Пружина напряжения | 1 |
| 80 | Квадратная заглушка 2 | 1 | 107 | Колесо | 1 |
| 81 | Болт | 1 | 108 | Гайка M10 | 1 |
| 82 | Болты | 2 |  |  |  |

Разминка и Заминка

Любая тренировочная программа состоит из разминки, аэробной нагрузки, и заимнки. Выполняйте определенную программу тренировок 2-3 раза в неделю, отдыхая 1 день между ними. После нескольких месяцев регулярных тренировок Вы можете, повысив свою выносливость, перейти к тренировкам 4-5 раз в неделю.

РАЗМИНКА

Разминайтесь 2-5 мин перед силовой тренировкой или аэробными нагрузками. Это поможет Вам подготовить себя к основной части тренировки и избежать травм. Выполняйте упражнения, которые увеличат частоту ваших сердечных сокращений и разогреют ваши мышцы. Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой, прыжки, упражения со скакалкой, и бег на месте.

РАСТЯЖКА

Растяжка пока ваши мышцы разогреты после разминки, а также после ваших силовых или аэробных нагрузок – очень важна. В это время мышцы гораздо легче растянуть из-за повышенной температуры тела, что значительно снижает риск получения травм. Растяжку нужно проводить в течение 15-30мин.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Внимательно следите за состоянием своего здоровья до, во время и после тренировки.

ЗАМИНКА

Цель заминки – вернуть ваше тело в нормальное состояние, отдых после каждой из фаз нагрузок. Правильная заминка снижает частоту сердечных сокращений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Индикация

На дисплее отображается следующая информация: скорость в км/ч (km/h) / Пульс, Time – Время, Dist – Расстояние (км), CAL – расход калорий, WATT – мощность, Manual – выбрана программа, Level – уровень нагрузки.

Кнопки

Up – вверх или увеличить.

Down – вниз или уменьшить.

Enter – ввод, меню.

Recovery – режим восстановления после тренировки.

ST./ST. – Старт/Стоп

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ

В режиме «Стоп», нажимая кнопку Enter, можно настроить параметры для тренировки.

1. Тренировка по времени/расстоянию/расходу калорий

Нажимая на Enter сделайте активным меню Time (Время) или Dist (Расстояние), CAL (Калории), кнопками up/down установите нужное значение, нажмите St./St. (Старт). Можно установить несколько значений и потом нажать старт.

2. Тренировка по программам

В режиме «Стоп», нажимая кнопку Enter, активизируем Manual. Кнопками up/down выбираем программу: P1, …, P10, WATT, 55% H.R., 75% H.R., 90% H.R., TGT H.R., Custom 1, …, Custom 4, Body Fat. Слева при выборе будет отображаться динамика изменения нагрузки в ходе программы. После того, как вы остановились на одной из программ, нажмите Enter, установите время тренировки, и нажмите St./St. (Старт). Программы H.R. используются для тренировки выносливости, Custom программы, окторые можно создать самостоятельно.

3. Body fat

Данная программа используется в состоянии покоя для оценки количества жировой ткани в организме человека. При выборе программы Body Fat нажмите St./St. (Старт), введите по порядку кнопками up/down: height (рост), weight (вес), age (возраст), sex (пол). После чего компьютер рассчитает показатели количества жировой ткани в %.

4. Recovery

После тренировки используйте данную программу для восстановления.

# Text boxes

Hamstring Stretch

Calf-Achilles Stretch

Side Stretch

Toe Touch

Inner Thigh Stretch