Особенности

- Чистая солнечная энергия для зарядки iPhone и других портативных электронных устройств.

- Встроенная батарея с защитой от чрезмерной зарядки, чрезмерной разрядки, перегрузки, короткого замыкания.

- Два выхода: универсальный и порт USB

- EG-SC-002 можно зарядить с помощью адаптера переменного тока (приобретается отдельно) или через USB порт.

- Светодиодная индикация зарядки и емкости батареи.

- Встроенный светодиодный фонарь.

Спецификации

- Выходное напряжение на порте USB: постоянный ток 5.4 В +/-0.2 В, до 0.8 А.

- Встроенная батарея: литиево-ионный аккумулятор 1500 мА ч, с ресурсом 500 полных циклов перезарядки минимум.

- Полная зарядка от встроенной солнечной батареи за 25 часов пребывания под солнечным светом.

- Ток зарядки внешним адаптером питания через гнездо для стандартного зарядного устройства для телефона Nokia c разъемом 3.5 мм: постоянный ток 5 - 6.5 В до 1 А.

- Ток зарядки от солнечной батареи: до 80 мА.

- Зарядка iPhone за: 100 - 140 минут.

- Время работы светодиодного фонарика: до 120 часов беспрерывной работы при полностью заряженной батарее.

- Габариты: зарядное устройство 100 x 61 x 13 мм, подставка 96 x 77 x 29 мм

- Вес нетто: зарядное устройство 77 г, подставка 26 г

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| --- | --- |
| 1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное). 3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: • использование изделия не по назначению. • нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции. • подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров. • механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. • ремонт изделия не уполномоченными на то лицами. 4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются. Наименование изделия: ___________________________ Модель _________________________________________ Серийный номер _________________________________ Срок гарантии ___________________________________ Дата продажи «____» ___________________ 20____ года Фирма-продавец: _________________________________ Адрес и телефон фирмы-продавца: ________________________________________________ М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен: Продавец: _____________ Покупатель: _____________ | 1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації. 2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу. 3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках: - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання; - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо; - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів; 4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари; З гарантійними умовами згоден. Підпис покупця: ____________________ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № __________________________ Товар/модель ____________________________________ Серійний номер __________________________________ Термін гаранії ____________________________________ Дата продажу ____________________________________ Продавець (назва, телефон) _________________________________________ Печатка та підпис продавця _________________________________________ З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213. |

# Text boxes

EG-SC-002

Мобильное зарядное

устройство НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ