Состав изделия:

1. Каркас                              -1 шт.

2. Тент тканевый                - 1 шт.

3. Основание тканевое      - 1 шт.

4. Мягкие элементы           - 1 комплект   (мягкий элемент сиденья – 1 шт., мягкий элемент спинки – 1 шт., подушки – 2 шт.).

Состав каркаса:

| 5. Дуга опорная 6. Стойка 7. Боковина 9. Поперечка 10. Стяжка 11. Стяжка 12. Поперечка тента 13. Дуга тента | - 1шт. - 4 шт. - 2 шт. - 3 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 2 шт. | 14. Подножник 15. Пружинный подвес 16. Опора дуги 17. Заглушка 18. Болт М8х45 19. Болт М8х45 20. Винт М6х16 | - 4 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 2 шт. | 21. Винт М6х30 22. Винт М6х45 23. Винт М6х55 24. Гайка М6 25. Гайка М8 26. Шайба 6 27. Шайба 8 | - 2 шт. - 4 шт. - 6 шт. - 14 шт. - 6 шт. - 14 шт. - 6 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подготовка изделия к использованию.

При сборке качелей гайки предварительно наживите на болты, винты, и только после полной сборки затяните до упора.

Снимите упаковку, проверьте комплектность.

Соедините дугу опорную поз. 5 со стойками поз. 6 болтами поз. 18, гайками поз. 25, и шайбами поз. 27.

Стойки поз. 6 соедините стяжками  поз. 10 при помощи винтов поз. 22, гаек поз. 24 и шайб поз. 26. Соедините стяжки поз. 11 между собой  винтами поз. 20, гайками поз. 24 и шайбами поз. 26 и закрепите на стяжках поз. 10  винтами поз. 21, гайками поз. 24, шайбами поз. 26.

В складки основания тканевого поз. 3 проденьте поперечки поз. 9 (Широкая часть тканевого основания представляет собой зону сиденья, узкая часть – зону спинки).  Основание тканевое поз. 3 с поперечками поз. 9 закрепите на боковинах поз. 7 с помощью винтов поз. 23, гаек поз. 24 и шайб поз. 26. На дугу опорную зацепите пружинные подвесы поз. 15 и повесьте на них боковины с основанием.  Заглушите концы труб боковин заглушками поз. 17.

Сборка тента: Поперечки тента поз. 12 проденьте в накладки тканевого тента поз. 2 с наибольшей стороны и соедините с дугами тента поз. 13. Карманы тканевого тента наденьте на дуги тента. Дуги тента вставьте в опоры дуг поз. 16 и закрепите болтами поз. 19, гайками поз. 25 и шайбами поз. 27.

Подножники поз. 14 вставьте в стойки поз. 6.

Положите мягкие элементы поз. 4 на зоны сиденья и спинки основания тканевого, зафиксировав их с помощью завязок.