Состав изделия:

1. Каркас 	– 1 шт.

2. Тент тканевый 	– 1 шт.

2а. Мягкие элементы 	– 1 комплект.

Комплект состоит из мягкого элемента и двух боковин.

Состав каркаса:

3. Опора передняя	– 2 шт. 	14. Фиксатор	– 2 шт.	25. Заглушка	– 	4 шт. 	35. Шуруп 6,3х25	–   8 шт.

4. Опора задняя      	– 2 шт.	15. Цепь	– 2 шт.	26. Колпачок	– 	4 шт. 	36. Болт М8х45	–   2 шт.

5. Дуга опорная 	– 1 шт.	16. Узел крепления	– 3 шт.	27. Колпачок	– 24 шт. 	37. Гайка М6	– 14 шт.

6. Сиденье   	– 1 шт.	17. Подножник	– 4 шт.	28. Колпачок	– 	8 шт. 	38. Гайка М8	– 16 шт.

7. Спинка 	– 1 шт.	18. Вставка	– 2 шт.	29. Болт М6х65	– 	4 шт. 	39. Гайка М10	–   4 шт.

8. Боковина правая	– 1 шт.	19. Крючок	– 2 шт.	30. Болт М10х110	– 	4 шт. 	40. Шайба 6	– 32 шт.

9. Боковина левая	– 1 шт.	21. Полка	– 2 шт.	31. Винт М8х50	– 	4 шт. 	41. Шайба 8	– 16 шт.

10. Стяжка	– 2 шт.	22. Пружинный подвес 	– 2 шт.	32. Винт М8х60	– 	4 шт. 	42. Шайба 10	–   4 шт.

12. Дуга тента	– 2 шт.	23. Заглушка	– 2 шт.	33. Болт М8х80	– 	8 шт. 	43. Опора дуги	–   4 шт.

13. Поперечка тента	– 2 шт.	24. Заглушка	– 2 шт.	34. Винт М6х45	– 	2 шт. 	44. Рукоятка	–   2 шт.

Подготовка изделия к использованию

При сборке качелей гайки предварительно наживите на болты, винты и только после полной сборки затяните до упора.

Снимите упаковку, проверьте комплектность.

Подножники поз.17 закрепите шурупами поз.35 с шайбами поз.40 на передних и задних опорах. Возьмите опоры передние поз.3, вставку поз.18 и соедините с опорами задними поз.4 при помощи  болтов поз.30 и винтов поз.32, гаек поз.39, поз.38 и шайб поз.42, поз.41. Установите дугу опорную поз.5 в опоры задние. Опоры передние и задние соедините стяжкой поз.10, присоединив ее болтами поз.33, гайками поз.38, шайбами поз. 41. К опорам задним присоедините вторую стяжку  поз.10 болтами поз.33, гайками поз.38, шайбами поз. 41.

Полки поз.21 установите на опоры передние, закрепив их болтами поз.29, гайками поз.37 и шайбами поз.40.

Дуги тента поз.12 и  поперечки тента поз.13 проденьте в планки тканевого тента поз.2 и соедините между собой. Карманы тканевого тента оденьте на углы тента.

Дуги тента вставьте в опоры дуг поз. 43 и закрепите  рукоятками поз.44 и болтами поз.36  к дуге опорной. Крепление дуг тента производить на одинаковом расстоянии от поперечки тента!

Спинку поз.7 и сиденье поз.6 соедините между собой при помощи узлов крепления поз.16, гаек поз.37, и шайб поз.40. На спинке закрепите фиксаторы поз.14 и цепи поз.15 винтами поз.34, гайками поз.37 и шайбами поз.40.

На соединенное сиденье со спинкой  закрепите правую боковину поз.8 и левую поз.9 винтами поз.31, гайками поз.38, шайбами поз.41. Правая боковина отличается от левой расположением пуклевок, углублением под головку винтов. При сборке пуклевки должны быть расположены снаружи боковин. На боковины установите крючки поз.19 закрепив их при помощи гаек поз.37, шайб поз.40.

В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы поз.22 с левой стороны качелей - сзади дуги опорной,  с  правой  стороны - спереди. На пружинные подвесы зацепите боковины с сиденьем и спинкой.

Опоры передние, стяжки поз.10, боковины, заглушите заглушками поз.23, поз.24,поз 25. На головки болтов и гаек наденьте колпачки поз.26, поз.27, поз.28.

Мягкие элементы поз.2а закрепите на сиденье и боковинах качелей.

- 	Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь, меняя звенья на крючке.

- 	Для фиксации сиденья необходимо цепь поз.15 зацепить за крючок поз.19 установленный на боковине.

- 	Для фиксации сиденья в разложенном положении снимите цепь с крючка поз.19, опустите спинку на стяжку  поз.10  и  защелкните фиксаторами поз.14.