6.7.Подключиить один конец, предварительно разделанного кабеля,  к усилителю.

6.8.Другой конец кабеля присоединить к адаптеру

6.9. Надеть крышку и завернуть винты.

6.10.Установить антенну на мачте, сориентировать на телецентр.

6.11.Подключить источник питания к сети 220 В, а адаптер вставить в антенную розетку телевизора.

6.12.Окончательно определить направление антенны по наилучшему изображению телевизора и закрепить её.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактический осмотр внешнего вида антенны производите не реже одного раза в шесть месяцев. При этом обращать особое внимание на правильность ориентации антенны на телецентр, надежность крепления, затяжку всех элементов, целостность кабеля, отсутствие механических повреждений антенны.

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна «Витязь» СКЖИ.463200.001 заводской номер

изготовлена  и признана годной для эксплуатации.

___________________		                           _____________________

Дата изготовления                                                дата продажи

Штамп ОТК ______________	                  Штамп торгующей

организации  ______________

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы антенны не менее 8 лет.

Гарантийный срок эксплуатации антенны – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный срок хранения антенны в упакованном виде – 18 месяцев со дня ее изготовления.

Адрес предприятия-изготовителя:

210605, Республика Беларусь,

г. Витебск, РУПП «Витязь»,

ул. П.Бровки, 13а

.факс (0212) 225853

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКЖИ.463200.001РЭ

# АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ «ВИТЯЗЬ» АТИАГ/В-7.2.1-12.21-69/6-12.1

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Антенна предназначена для индивидуального приема телевизионных сигналов в полосе частот:

с 1 по 12 телевизионный канал (горизонтальная поляризация МВ)     (48.5…230)МГц   с 6 по 12 телевизионный канал (вертикальная поляризация МВ)          (174…230)МГц

с 21 по 60 телевизионный канал (горизонтальная поляризация ДМВ) (470…790)МГц

1.2. Антенна рассчитана для работы при значительной удаленности от телецентра. Дальность и качество приема зависит от места и высоты установки антенны, мощности телевизионного передатчика, рельефа местности, времени года, уровня помех идр.

1.3. Внимание. При использовании антенны в населенных пунктах с большой концентрацией радиоэлектронных средств (станции сотовой, подвижной электросвязи, другие источники электромагнитного излучения) прием телевизионных сигналов с удовлетворительным качеством не гарантируется. Предприятие-изготовитель берет на себя ответственность по решению конфликтных ситуаций с потребителем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.

| Электрические параметры | 48.5…230МГц | 174…230МГц | 470…790МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент усиления,дБи | 15 | 15 | 18 |
| Коэффициент защитного действия,дБ | 0 | 0 | 12 |
| Коэффициент стоячей волны | 3,0 | 3,0 | 2,5 |

2.2. Волновое сопротивление, Ом	      	                                                     75

2.3.. Масса в упаковке, кг, не более			        	                         3

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АНТЕННЫ

Общий вид антенны приведен на рис. 1

Антенна представляет собой комбинированную конструкцию, состоящую из логопериодической антенны дециметрового диапазона(1), двух сборных горизонтальных вибраторов (2,3), служащих для приема волн горизонтальной поляризации метрового диапазона и двух вертикальных вибраторов(5), служащих для приема волн вертикальной поляризации метрового диапазона. Сборные горизонтальные вибраторы соединены пластинами (4). В монтажной коробке (15) расположены плата согласования и антенный усилитель. Для установки и ориентации антенны на мачте имеется узел крепления (16).

Рис.1

Рис.2                                                             Рис.3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплекте поставки антенны входят составные части и крепежные детали, перечень и количество которых приведены в таблице.

| Поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антенна логопериодическая | 1 |
| 2 | Вибратор МВ горизонтальный | 2 |
| 3 | Вибратор МВ1 горизонтальный | 2 |
| 4 | Пластина | 4 |
| 5 | Вибратор МВ вертикальный | 2 |
| 6 | Заглушка | 6 |
| 7 | Винт 4х8 | 2 |
| 8 | Винт 4х20 | 8 |
| 9 | Винт 4х25 | 4 |
| 10 | Гайка 4 | 12 |
| 11 | Шайба гровер 4 | 12 |
| 12 | Шайба 4 | 10 |
| 13 | Усилитель антенный | 1 |
|  | Блок питания с адаптером | 1 |
|  | Руководство | 1 |

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать антенну без надежного защитного заземления.

При установке антенны необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.

6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА АНТЕННЫ К РАБОТЕ

6.1.Вскрыть упаковку и убедиться в комплектности и отсутствии механических повреждений.

6.2.Соединить  горизонтальные вибраторы 2 и 3 с помощью пластин 4 и крепежа, указанного на рис.1.

6.3.Снять крышку монтажной коробки, предварительно отвернув 4 винта-самореза.

6.4.Присоединить горизонтальные 2 и вертикальные 5 вибраторы к монтажной коробке, одновременно закрепив плату согласования (рис.2).

6.5.Присоединить антенный усилитель к стойкам платы согласования (рис.2).

6.6.Разделать концы коаксиального кабеля, как показано на рис.3.