Схема сборки

Порядок сборки

- Оснастить детали стола поз. №  2, 2’, 3, 7, 14, 19 шкантами деревянными вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра (Рис. 1) (Внимание! Категорически запрещается забивать шканты в крышку стола!).

- По наметкам на стенках вертикальных поз. № 2, 2’, 3 закрепить направляющие роликовые саморезами 3,5х16.

- Набить с помощью молотка подпятники на нижнюю кромку деталей поз.№ 2, 2’, 3, 17  (по два на каждую).

- Собрать каркас стола. Для этого соединить между собой детали поз. № 2, 2’, 3 и детали поз. № 4, 6, 7 стянув панели винтами-стяжками «Confirmat» (Рис.1).

- Закрепить заднюю стенку, деталь из ДВП, на тумбу  при помощи гвоздей 1,2х25 с шагом 100мм. При выполнении этой операции следите, чтоб не возник перекос изделия – проверьте диагональ.

- Прикрутить к клавиатурной полке стола поз. № 5, выровняв по задней грани детали, роликовую  направляющую при помощи саморезов 3,5х16.

- Установить клавиатурную полку под крышку на направляющие роликовые и произвести регулировку (Рис. 4) аналогично ящику.

- Вкрутить стяжки эксцентриковые в обратную поверхность крышки поз. № 1, в отверстия соответствующего диаметра (Рис. 2).

- Установите на собранный каркас крышку стола, совместив глухие отверстия на крышке со шкантами. Закрепите крышку при помощи эксцентриков.

- Собрать каркас надстройки, соединив винтами-стяжками «Confirmat» стенку вертикальную поз. № 8, 8’ со стенкой горизонтальной поз. № 10 и стенку заднюю поз. № 12 и крышкой стола поз. № 1 (Рис.1).

- Установить и закрепить заднюю стенку поз. № 9 и полки поз. № 11 винтами-стяжкой «Confirmat».

- Собрать ящик (Рис. 3) и произвести регулировку ящика (Рис. 4).

- Собрать подставку под системный блок соединив как показано на схеме сборке детали поз. № 17, 18 и 19, вкрутив винты-стяжки «Confirmat» (Рис. 1).

- Установить дверь поз. №16 при помощи петель и саморезов 4,0х16 и произвести регулировку (Рис. 5).

- Закрыть видимые отверстия крепления винтов «Confirmat» и эксцентриковых стяжек заглушками.

Сборка завершена.

| Соединение винтом-стяжкой и шкантом |  | Соединение стяжкой эксцентриковой |
| --- | --- | --- |
|  | Установить шкант в отверстие в торце детали «В» легкими ударами молотка забейте его в отверстие, оставив снаружи не более 12мм. Установить винт-стяжку в деталь «Г» и вращать его ключом по часовой стрелке, добиваясь плотного соединения деталей. |  |  | Закрепить винт в отверстие в детали «А». Соединить детали «А» и «Б», следя, чтобы винт попал в отверстие детали «Б». Вставьте эксцентрик в отверстие детали «Б», цепляя головку винта. Отверткой поверните эксцентрик и добейтесь плотного соединения деталей. Вставьте заглушку. |
| Рис. 1 |  | Рис. 2 |
| Сборка ящика |
|  | При помощи винтов-стяжек соединить боковые стенки поз. № 14 с задней поз. № 15 и передней поз. № 15 стенками. Прибить гвоздями 1,2х25 дно ящика с шагом 100 мм (при выполнении этой операции необходимо следить, чтобы не возник перекос изделия – проверить диагональ). Прикрутить 3-мя саморезами 3,5х16 верхние планки роликовых направляющих к боковым стенкам ящика. Установить ящики на направляющие в тумбу. Закрепить фасад поз. № 13 к собранному ящику с помощью шканта деревянного 8х35. Закрепить фасад поз. № 13 к передней стенке ящика поз. № 15 саморезами 3,5х30 (4шт.). |
| Рис. 3 |
| Регулировка роликовых направляющих |
|  | Прикрепить направляющие саморезами 1 и 2, найдя на стенке вертикальной отмеченные места. Вставить собранный ящик и проверьте его ход (выдвиньте/задвиньте). При наличии затруднения в движении ящика необходимо ослабить саморезы 1, 2 и передвинуть направляющие выше либо ниже. После того как положение ящика отрегулировано, закрутить саморезы. |

Рис. 4

| Установка и регулировка дверей |
| --- |
|  | Регулирование глубины: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт. Регулирование зазора: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт. Регулирование высоты: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите. |
| Рис. 5 |

ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.