PУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOTICE D’UTILISATION

INSTRUCTION OF USE

MVCE59.3HL.1DZ.R-BK

MVCE59.3HL.1DZ.R-WH

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение нашей керамической варочной панели.

Чтобы обеспечить наилучшие результаты при работе с варочной панелью, рекомендуется внимательно изучить данное руководство, сохранить его и обращаться к нему по мере возникновения каких-либо вопросов.

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ	3

Предварительные меры предосторожности	3

Работа с варочной панелью	4

Меры по предотвращению повреждения варочной панели	5

Меры предосторожности при неисправности варочной панели	6

ОПИСАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ	7

Технические характеристики	7

Панель управления	7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7

Сенсорные кнопки	7

Дисплей	8

начало работы с варочной панелью	8

Перед началом работы с новой варочной панелью	8

Включение	8

Индикация остаточного тепла	8

Дополнительная зона	8

Блокировка панели управления	8

рекомендации по приготовлению пищи	9

Рекомендуемые настройки мощности	9

техническое обслуживание и очистка	9

устранение неисправностей	10

охрана окружающей среды	10

инструкции по установке	11

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ электрОПИТАНИЯ	12

БЕЗОПАСНОСТЬ

## Предварительные меры предосторожности

Полностью распакуйте варочную панель.

Установка и подключение варочной панели должны проводиться имеющими соответствующее разрешение специалистами. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной установки или подключения данного оборудования.

Для обеспечения нормальной работы варочная панель должна быть полностью укомплектована и установлена в кухонный гарнитур с рекомендованной столешницей.

Данная бытовая техника предназначена исключительно для приготовления пищи, и не может использоваться для других бытовых, коммерческих или промышленных целей.

Снимите все этикетки и самоклеющуюся маркировку с керамического стекла.

Не допускается изменять конструкцию оборудования.

Не допускается устанавливать варочную панель отдельно от кухонного гарнитура или использовать ее в качестве рабочей поверхности.

Оборудование должно быть заземлено и подключено в соответствии с действующими стандартами.

При подключении не используйте удлинители.

Не допускается установка оборудования над посудомоечной или сушильной машиной, поскольку пар может повредить электронные компоненты.

Варочная панель не предназначена для работы под управлением внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

## Работа с варочной панелью

После окончания приготовления пищи отключите конфорки.

Внимательно следите за приготовлением пищи на масле или жире: эти продукты способны легко воспламеняться.

Следите за тем, чтобы не обжечься во время и после использования варочной панели.

Не допускайте соприкосновения кабелей стационарного или передвижного оборудования со стеклянной поверхностью варочной панели или горячей посудой.

Не подносите близко к варочной панели намагничиваемые предметы (кредитные карты, дискеты, калькуляторы).

Не оставляйте на горячей поверхности металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки и крышки, так как они могут нагреться.

Запрещается размещение на стеклянной поверхности любых металлических предметов, за исключением термостойких контейнеров, поскольку в случае длительного воздействия или под влиянием остаточного тепла это может привести к сильному нагреву, расплавлению и даже возгоранию.

Не накрывайте варочную панель тканью или защитным чехлом, поскольку это может привести к их сильному нагреванию и возгоранию.

Использование данного оборудования детьми в возрасте от 8 лет и выше и лицами, имеющими ограниченные физические, сенсорные или психические возможности или не обладающими достаточными опытом и знаниями разрешается только под надзором лица, которое может обеспечить их безопасность, знает принципы и безопасные способы работы с варочной панелью и возможные опасности.

Не разрешайте детям играть с варочной панелью.

Проведение чистки и ухода за варочной панелью детям разрешается только под присмотром взрослых.

## Меры по предотвращению повреждения варочной панели

Кастрюли с шероховатым или поврежденным дном (неэмалированные чугунные кастрюли) могут привести к повреждению стеклокерамической поверхности.

Песок и другие абразивные материалы могут привести к повреждению стеклокерамической поверхности.

Не допускайте падения на стеклокерамическую поверхность предметов, даже небольших.

Не допускайте ударов кастрюлями о край стекла.

Убедитесь, что вентиляция варочной панели соответствует инструкциям изготовителя.

Не ставьте и не оставляйте пустые кастрюли на стеклокерамической панели.

Не допускайте попадания на конфорки сахара и синтетических материалов, а также не оставляйте на них алюминиевые листы, поскольку это может привести к появлению трещин или другим повреждениям при охлаждении стеклокерамического покрытия: включите варочную панель и немедленно удалите эти материалы с горячих конфорок (будьте осторожны: опасность ожогов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность возгорания: не оставляйте какие-либо предметы на варочной поверхности.

Не ставьте горячую посуду на панель управления.

Если под варочной панелью располагается кухонный ящик, убедитесь в наличии достаточного (2 см) свободного пространства между содержимым ящика и нижней частью варочной панели. Это необходимо для обеспечения правильной вентиляции.

Не кладите в ящик, располагающийся под варочной панелью какие-либо воспламеняющиеся предметы (например, спреи). Ящики для хранения столовых приборов должны быть изготовлены из термостойких материалов.

## Меры предосторожности при неисправности варочной панели

При обнаружении неисправности отключите варочную панель и отсоедините ее от сети электропитания.

При обнаружении трещин в стеклокерамическом покрытии необходимо отключить варочную панель от сети электропитания и обратиться в центр послепродажного обслуживания.

Ремонт должен проводиться специалистами. Не вскрывайте варочную панель самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при обнаружении трещин на поверхности обязательно отключите варочную панель, в противном случае возможно поражение электрическим током.

#### Другие меры предосторожности

- Убедитесь, что посуда располагается по центру конфорки. Дно посуды должно закрывать как можно большую площадь конфорки.

- Лицам, использующим кардиостимулятор, следует помнить о том, что магнитное поле может нарушить его работу. Рекомендуется получить дополнительную информацию у продавца или врача.

- Не используйте посуду из алюминия или синтетических материалов, поскольку она может расплавиться на горячих конфорках.

В случае возникновения возгорания не допускается сбивать огонь с помощью воды. Сначала отключите варочную панель, а затем закройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.

ОПИСАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

## Технические характеристики

| Модель | MVCE59.3HL.1DZR-BK/WH |
| --- | --- |
| Полная мощность | 5200 W |
| Потребление энергии поверхностью EChob ** | 179.3 Втч/кг |
| Передняя левая pасположение конфорок | Ø190 mm |
| Номинальная мощность* | 1800 Вт |
| Категория стандартного оборудования ** | B |
| Потребление энергии ECcw ** | 191.3 Втч/кг |
| Задняя левая pасположение конфорок | Ø155 mm |
| Номинальная мощность* | 1200 Вт |
| Категория стандартного оборудования ** | A |
| Потребление энергии ECcw ** | 173.8 Втч/кг |
| Задняя правая pасположение конфорок | Ø 220/150 mm |
| Номинальная мощность* | 2200/1000 Вт |
| Категория стандартного оборудования ** | C |
| Потребление энергии ECcw ** | 172.7 Втч/кг |

** рассчитано согласно методике измерений (EN 60350-2).

## Панель управления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Сенсорные кнопки

Керамическая варочная панель оснащена электронной панелью управления с сенсорными кнопками. При прикосновении кнопки запускается соответствующая функция. Функция подтверждается включением индикатора, буквенным или цифровым символом на дисплее и/или звуковым сигналом.

Одновременное нажатие нескольких кнопок не допускается.

## Дисплей

Дисплей		Назначение				Функция

0			Ноль					Конфорка включена

1…9			Уровень мощности		Выбор уровня мощности конфорки

E			Сообщение об ошибке		Сбой электронной системы управления

H			Остаточное тепло			Конфорка горячая

L			Блокировка				Конфорка заблокирована

начало работы с варочной панелью

## Перед началом работы с новой варочной панелью

Протрите варочную панель влажной тканью, затем тщательно высушите поверхность. Не используйте моющие средства, которые могут вызывать появление синеватых разводов на стеклянной поверхности.

## Включение

- Включение/отключение варочной панели

Действие			Панель управления			Дисплей

Включение 			Нажмите кнопку []			[ 0 ]

Отключение			Нажмите кнопку []			ничего или [ H ]

- Включение/отключение конфорки

Действие			Панель управления			Дисплей

Выбор конфорки		Нажмите кнопку [ + ]			дисплей включен

Увеличение мощности	Нажмите кнопку [ + ]			[ 1 ] - [ 9 ]

Снижение мощности	Нажмите кнопку [ - ]			[ 9 ] - [ 1 ]

Отключение			Нажмите одновременно [ + ] и [ - ]	[ 0 ] или [ H ]

или нажмите кнопку [ - ]			[ 0 ] или [ H ]

Если в течение 20 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, то электронная панель управления перейдет в режим ожидания.

## Индикация остаточного тепла

После отключения варочной панели конфорка некоторое время остается горячей и на дисплее отображается символ [ H ].

После того как конфорка остывает до безопасной температуры, символ [ H ] исчезает.Если индикатор остаточного тепла горит, не прикасайтесь к конфорке и не ставьте на нее предметы, чувствительные к воздействию тепла. Опасность ожогов или возгорания!

## Дополнительная зона

Действие			Панель управления			Дисплей

Выбор зоны			Нажмите кнопку [ + ]			[ 0 ]

Включение			Нажмите кнопку [  ]			Индикатор доп. зоны включен

Отключение			Нажмите кнопку [  ]			Индикатор доп. зоны

отключен

## Блокировка панели управления

Для предотвращения случайного изменения настроенных параметров конфорок, например, во время чистки панели управления, предусмотрена возможность блокировки панели (за исключением кнопки Вкл./Откл. []).

- Блокировка

Действие			Панель управления			Дисплей

Включение			Нажмите кнопку []			[ 0 ]

Блокировка панели	Нажмите одновременно кнопки [ - ] и

[ + ] для левой задней конфорки	Без изменений

Еще раз нажмите кнопку [ + ]		[ L ]

- Разблокирование

Действие				Панель управления			Дисплей

Включение				Нажмите кнопку []			[ L ]

Через 5 секунд после включения:

Разблокирование панели	Нажмите одновременно кнопки [ - ] и

[ + ] для левой задней конфорки	[ 0 ]

Еще раз нажмите кнопку [ - ]		Нет показаний

рекомендации по приготовлению пищи

## Рекомендуемые настройки мощности

(приведены ориентировочные значения)

| 1 - 2 | Растапливание, подогрев | Соусы, масло, шоколад, желе Ранее приготовленные блюда |
| --- | --- | --- |
| 2 - 3 | Варка на медленном огне, размораживание | Рис, пудинг, сахарный сироп Сушеные овощи, рыба, замороженные продукты |
| 3 - 4 | Приготовление на пару | Овощи, рыба, мясо |
| 4 - 5 | Отваривание | Приготовленная на пару картошка, супы, макароны, свежие овощи |
| 6 - 7 | Средняя прожарка, варка на медленном огне | Мясо, печень, яйца, сосиски, колбаски |
| 7 - 8 | Варка в нормальном режиме | Картошка, оладьи, драники, вафли |
| 9 | Жарка, сильное обжаривание, кипячение воды | Стейки, омлеты, жареные блюда, вода |

техническое обслуживание и очистка

Отключение оборудования перед очисткой

Не приступайте к очистке варочной панели, если стеклянная поверхность горячая, так как существует опасность ожога.

Удалите незначительные следы грязи тканью, смоченной в растворе чистящего средства, растворенного в небольшом количестве воды. Затем, тщательно промойте поверхность холодной водой и высушите.

Не допускается использовать агрессивные и абразивные чистящие средства, а также чистящее оборудование, которое может привести к появлению царапин.

Не используйте паровое оборудование и оборудование для чистки под давлением.

Не используйте предметы, которые могут поцарапать стеклокерамическое покрытие.

Убедитесь, что устанавливаемая на конфорки посуда имеет чистое и сухое дно. Следите за тем, чтобы на варочной панели и посуде, не было пыли. Посуда с неровным дном может повредить поверхность варочной панели.

Чтобы предотвратить повреждение стеклокерамической поверхности, необходимо немедленно удалять попавшие на нее сахар, джем, желе и другие подобные продукты.

устранение неисправностей

Варочная панель или конфорка не включается:

Варочная панель неправильно подключена к сети электропитания.

Перегорел предохранитель.

Наличие жира или воды на сенсорных кнопках.

Панель управления закрыта какими-либо предметами.

На дисплее панели управления отображается символ [ E ]:

Обратитесь в центр послепродажного обслуживания.

Одна или все конфорки отключены:

Сработала система защиты.

Конфорка длительное время находилась во включенном состоянии.

Нажата одна или несколько сенсорных кнопок.

На дисплее панели управления отображается символ [ L ]:

См. раздел «Блокировка панели управления».

На дисплее панели управления отображается символ [ Er03 ]:

- Кнопки управления закрыты каким-либо предметом или жидкостью. Символ перестанет отображаться после освобождения или очистки клавиш.

На дисплее панели управления отображается символ [ ER21 ]:

Варочная панель перегрета, дождитесь, пока она остынет, и затем включите ее снова.

На дисплее панели управления отображается символ [ U400 ], [ Er25 ] или [ U4 ]:

- Варочная панель не подключена к сети электропитания. Проверьте состояние кабелей и подключите варочную панель.

Если один из символов продолжает отображаться на дисплее, обратитесь в сервисную службу.

охрана окружающей среды

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и подлежат вторичной переработке.

В составе компонентов отслужившего свой срок оборудования содержатся благородные металлы. Обратитесь к местным органам властям для получения информации по возможности их переработки.

инструкции по установке

Установка должна проводиться квалифицированными специалистами.

Установщик должен соблюдать действующие в стране правила и стандарты.

Как приклеить уплотнение:

Поставляемое в комплекте с варочной панелью уплотнение служит для предотвращения попадания жидкости в шкаф.

Уплотнение необходимо аккуратно установить в соответствии со следующим рисунком.

Встраивание – установка:

- Размеры выреза:

| Модель | Вырез |
| --- | --- |
| MVCE59.3HL.1DZR-BK/WH | 560 x 490 мм |

- Расстояние от варочной панели до стен или других расположенных рядом предметов должно составлять не менее 50 мм.

- Варочные поверхности имеют класс защиты «Y». Рекомендуется устанавливать варочную панель таким образом, чтобы оставалось достаточное свободное пространство с каждой стороны панели. Сзади может находиться стена, а с одной стороны – стена или высокие предметы. Тем не менее, при этом с другой стороны не должно быть стены или разделительной перегородки, высота которых превышает уровень, на котором установлена панель.

- Детали мебели и опора, в которую должна встраиваться варочная панель, а также торцы мебели, ламинированные покрытия и монтажный клей должны быть рассчитаны на температуру до 100 °C.

- Декоративные элементы, находящиеся вблизи края панели, должны быть изготовлены из термостойкого материала.

- Не допускается устанавливать варочную панель над не оснащенным вентиляцией духовым шкафом или посудомоечной машиной.

- Для обеспечения эффективной вентиляции электрического оборудования под нижней частью корпуса варочной панели необходимо предусмотреть свободное пространство в 20 мм.

- Если под варочной панелью размещен выдвижной ящик, не кладите в него воспламеняемые предметы (например: спреи) или нетермостойкие предметы.

- Как правило, материалы, из которых изготавливают столешницу, могут разбухать при контакте с водой. Для защиты торцов выреза нанесите на них соответствующее лаковое покрытие или специальный уплотнительный материал. Особое внимание следует уделить приклеиванию уплотнения, поставляемого с варочной панелью в комплекте и позволяющего предотвратить попадание жидкости внутрь мебели. При приклеивании к ровной столешнице это уплотнение обеспечивает надежную герметичность.

- Расстояние между варочной панелью и вытяжкой, устанавливаемой над варочной панелью, должно соответствовать требованиям изготовителя вытяжки. При отсутствии таких указаний расстояние должно составлять не менее 760 мм.

- Шнур электропитания должен быть проложен таким образом, чтобы он не был закрыт другими предметами, например, выдвижным ящиком.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для варочной панели разрешается использовать только защитные приспособления, разработанные изготовителем кухонного оборудования или рекомендованные им, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к варочной панели. Использование несоответствующих защитных средств может привести к возникновению несчастных случаев.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Установка данного оборудования и его подключение к сети электропитания должны проводиться только квалифицированными электриками.

- После установки оборудования необходимо обеспечить защиту от прикосновения к частям, находящимся под напряжением.

- Данные о параметрах сети электропитания нанесены на ярлыках, находящихся на корпусе варочной панели рядом с соединительной коробкой.

- Подключение к сети электропитания должно проводиться с использованием заземленной вилки или через многополюсный автоматический выключатель, зазором между контактами которого составляет не менее 3 мм.

- Для электрической цепи следует предусмотреть отсоединение от сети электропитания, реализуемое с помощью соответствующего аппарата, например: автоматического выключателя, предохранителя или разъединителя.

- Если после установки вилка не располагается в доступном месте, то в процессе установки должны быть предусмотрены другие средства отключения питания в соответствии с правилами установки.

- Кабель электропитания должен прокладываться таким образом, чтобы он не соприкасался с горячими деталями варочной панели или духового шкафа.

## Осторожно!

Данное оборудование должно подключаться только к сети электропитания с параметрами 230 В, 50/60 Гц.

Обязательно следует подсоединять провод заземления.

Подключение должно проводиться в соответствии с электрической схемой.

Соединительная коробка находится под задней крышкой корпуса варочной панели. Чтобы открыть крышку, воспользуйтесь отверткой среднего размера. Вставьте отвертку в прорезь, и откройте крышку.

| Электропитание | Подключение | Диаметр кабеля | Кабель | Предохранитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 В, 50/60 Гц | 1 фаза + нейтраль | 3 x 2,5 мм² | H 05 VV - F H 05 RR - F | 25 A * |
| 400 В, 50/60 Гц | 2 фазы + нейтраль | 4 x 1,5 мм² | H 05 VV - F H 05 RR - F | 16 A * |

( * ) рассчитано с учетом фактора одновременности в соответствии со стандартом EN 60 335-2-6/1990

Подключение варочной панели

Керамическая варочная панель допускает подключение к сетям питания нескольких типов (230 В, 1 фаза + нейтраль или 400 В, 2 фазы + нейтраль). Для настройки на конкретную сеть используйте медные перемычки, расположенные в коробке рядом с клеммной коробкой.

Однофазная сеть 230 В, 1 фаза + нейтраль

Установите перемычку между клеммами 1 и 2.

Подсоедините провод заземления к клемме «earth», нейтраль N к клемме 4, фазу L к одной из клемм 1 или 2.

Двухфазная сеть 400 В, 2 фазы + нейтраль

Подсоедините провод заземления к клемме «earth», нейтраль N к клемме 4, фазу L1 к клемме 1, и фазу L2 к клемме 2.

Осторожно!	Частое ослабление и затягивание винтов в распределительной коробке приводит к ухудшению прочности затяжки. Таким образом, рекомендуется количество ослаблений и затягиваний винтов свести к минимуму.

Все кабели должны быть правильно проложены и прочно закреплены.

Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти из-за неправильного подключения, или могут возникнуть вследствие неправильного заземления или отсутствия заземления оборудования.

Dear customers,

Thank you for having chosen our ceramic hob.

In order to make the best use of your appliance, we would advise you to read carefully the following notes and to keep them for later consulting.

Summary

Safety	15

Precautions before using	15

Using the appliance	15

Precautions not to damage the appliance	16

Precautions in case of appliance failure	17

Other protections	17

Description of the appliance	18

Technical data	18

Control panel	18

Use	19

Sensitive touches	19

Display	19

STARTING UP THE APPLIANCE	19

Before using your new hob	19

Starting-up	19

Residual heat indication	19

Extension zone	20

Control panel locking	20

Cooking advices	20

Examples of power setting	20

Maintenance and cleaning	21

What to do in case OF A problem	21

Environment protection	22

Installation instructions	22

Electrical connection	23

### Safety

#### Precautions before using

- Unpack all the materials.

- The installation and connecting of the appliance have to be done by approved specialists. The manufacturer cannot be responsible for damage caused by building-in or connecting errors.

- To be used, the appliance must be well-equipped and installed in a kitchen unit and an adapted and approved work surface.

- This domestic appliance is exclusively for the cooking of food, to the exclusion of any other domestic, commercial or industrial use.

- Remove all labels and self-adhesives from the ceramic glass.

- Do not change or alter the appliance.

- The cooking plate cannot be used as freestanding or as working surface.

- The appliance must be grounded and connected conforming to local standards.

- Do not use any extension cable to connect it.

- The appliance cannot be used above a dishwasher or a tumble-dryer: steam may damage the electronic appliances.

- The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.

#### Using the appliance

- Switch the heating zones off after using.

- Keep an eye on the cooking using grease or oils: that may quickly ignite.

- Be careful not to burn yourself while or after using the appliance.

- Make sure no cable of any fixed or moving appliance contacts with the glass or the hot saucepan.

- Magnetically objects (credit cards, floppy disks, calculators) should not be placed near to the engaged appliance.

- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

- In general do not place any metallic object except heating containers on the glass surface. In case of untimely engaging or residual heat, this one may heat, melt or even burn.

- Never cover the appliance with a cloth or a protection sheet. This is supposed to become very hot and catch fire.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

#### Precautions not to damage the appliance

- Raw pan bottoms or damaged saucepans (not enamelled cast iron pots,) may damage the ceramic glass.

- Sand or other abrasive materials may damage ceramic glass.

- Avoid dropping objects, even little ones, on the vitroceramic.

- Do not hit the edges of the glass with saucepans.

- Make sure that the ventilation of the appliance works according to the manufacturer’s instructions.

- Do not put or leave empty saucepans on the vitroceramic hobs.

- Sugar, synthetic materials or aluminium sheets must not contact with the heating zones. These may cause breaks or other alterations of the vitroceramic glass by cooling: switch on the appliance and take them immediately out of the hot heating zone (be careful: do not burn yourself).

- WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surface.

- Never place any hot container over the control panel.

- If a drawer is situated under the embedded appliance, make sure the space between the content of the drawer and the inferior part of the appliance is large enough (2 cm). This is essential to guaranty a correct ventilation.

- Never put any inflammable object (ex. sprays) into the drawer situated under the vitroceramic hob. The eventual cutlery drawers must be resistant to heat.

#### Precautions in case of appliance failure

- If a defect is noticed, switch off the appliance and turn off the electrical supplying.

- If the ceramic glass is cracked or fissured, you must unplug the appliance and contact the after sales service.

- Repairing has to be done by specialists. Do not open the appliance by yourself.

- WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

#### Other protections

- Note sure that the container pan is always centred on the cooking zone. The bottom of the pan must have to cover as much as possible the cooking zone.

- For the users of pacemaker, the magnetic field could influence its operating. We recommend getting information to the retailer or of the doctor.

- Do not to use aluminium or synthetic material containers: they could melt on still hot cooking zones.

- NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

### Description of the appliance

#### Technical data

| Type | MVCE593HL1DZRBK |
| --- | --- |
| Total power | 5200 W |
| Energy consumption for the hob EChob** | 179.3 Wh/kg |
| Front left heating zone | Ø 190 mm |
| Nominal power* | 1800 W |
| Standardised cookware category** | B |
| Energy consumption ECcw** | 191.3 Wh/kg |
| Rear left heating zone | Ø 155 mm |
| Nominal power* | 1200 W |
| Standardised cookware category** | A |
| Energy consumption ECcw** | 173.8 Wh/kg |
| right heating zone | Ø 220/150 mm |
| Nominal power* | 2200 / 1000 W |
| Standardised cookware category** | C |
| Energy consumption ECcw** | 172.7 Wh/kg |

** calculated according to the method of measuring performance (EN 60350-2).

#### Control panel

### Use

#### Sensitive touches

Your ceramic hob is equipped with electronic controls with sensitive touch keys. When your finger touches the key, the corresponding command is activated. This activation is validated by a control light, a letter or a number in the display and/or a “beep” sound.

Touch only one key on the same time.

#### Display

Display			Designation				Function

0				Zero					The heating zone is activated

1…9				Power level				Selection of the cooking level

E				Error message			Electronic failure

H				Residual heat			The heating zone is hot

L				Locking				The control panel is locked

### STARTING UP THE APPLIANCE

#### Before using your new hob

Clean your hob with a damp cloth, and then dry the surface thoroughly. Do not use detergent which risks causing blue-tinted colour on the glass surface.

#### Starting-up

- Start-up/ switch off the hob

Action				Control panel				Display

To start				Press key []				[ 0 ]

To stop				Press key []				nothing or [ H ]

- Start-up/ switch off a heating zone

Action				Control panel				Display

Zone selection			Press key [ + ]				display is on

Increase power			Press key [ + ]				[ 1 ] to [ 9 ]

Decrease power			Press key [ - ]				[ 9 ] to [ 1 ]

Stop					Press simultaneous [ + ] and [ - ]		[ 0 ] or [ H ]

or press key [ - ]				[ 0 ] or [ H ]

If no action is made within 20 second the electronics returns in waiting position.

#### Residual heat indication

After the switch-off of the hob, the heating zone is still hot and indicates [ H ] on the display.

The symbol [ H ] disappears when the heating zone may be touched safely.

When the residual heat indicator light is on,don’t touch the heating zone and don’t put any heat sensitive object on them. There are risks of burn and fire.

#### Extension zone

Action				Control panel				Display

Select	zone				Press key [ + ]				[ 0 ]

Switch on				Touch key [  ]				Extension zone light is

on

Switch off				Touch key [  ]				Extension zone light is

off

#### Control panel locking

To avoid modifying a setting of cooking zones, in particular with within the framework of cleaning the control panel can be locked (with exception to the On/Off key [ 0/l ]).

- Locking

Action				Control panel				Display

Start					Press key []				[ 0 ]

Hob locking				Press simultaneously [ - ] and

[ + ]from the rear left zone			No modification

Re-press [ + ]				[ L ]

- Unlocking

Action				Control panel				Display

Start					Press key []				[ L ]

In the 5 seconds after start:

Unlocking the hob			Press simultaneously [ - ] and

[ + ] from the rear left zone	[ 0 ]

Re-press key [ - ]				No light on the displays

### Cooking advices

#### Examples of power setting

(The values below are indicative)

| 1 to 2 | Melting, Reheating | Sauces, butter, chocolate, gelatine Dishes prepared beforehand |
| --- | --- | --- |
| 2 to 3 | Simmering, Defrosting | Rice, pudding, sugar syrup Dried vegetables, fish, frozen products |
| 3 to 4 | Steam | Vegetables, fish, meat |
| 4 to 5 | Water | Steamed potatoes, soups, pasta, fresh vegetables |
| 6 to 7 | Medium cooking, Simmering | Meat, liver, eggs, sausages, |
| 7 to 8 | Cooking | Potatoes, fritters, waffles |
| 9 | Frying, roasting, Boiling water | Steaks, omelettes, fried dishes, water |

### Maintenance and cleaning

Switch-off the appliance before cleaning

Do not clean the hob if the glass is hot: risk of burn.

Remove light marks with a damp cloth with washing up liquid diluted in a little water. Then rinse with cold water and dry the surface thoroughly.

Highly corrosive or abrasive detergents and cleaning equipment are likely to cause scratches and must be avoided.

Do not ever use any steam-driven or pressure appliance.

Do not use any object that may scratch the ceramic.

Ensure that the bottom of pans is dry and clean. Ensure that there are no grains of dust on your ceramic hob or on the bottom of the pan. Sliding rough saucepans will scratch the surface.

Spillages of sugar, jam, jelly, etc. must be removed immediately. You will thus prevent the surface being damaged.

### What to do in case OF A problem

The hob or the cooking zone doesn’t start-up:

The hob is badly connected to the electrical system.

The protection fuse has blown.

The sensitive keys are covered by grease or water.

An object is covering the control panel.

The symbol [ E ] displays:

Call the After-sales Service.

One or all cooking zones cut-off:

The safety system has engaged

You forgot to cut-off the cooking zone for a long time.

One or more sensitive keys are covered.

The symbol [ L ] displays:

Refer to the chapter “Control panel locking”.

The control panel displays [ Er03 ] :

- An object or liquid covers the control keys. The symbol disappear as soon as the key is released or cleaned.

The control panel displays [ ER21 ] :

- The hob is overheated, let it cool and then turn it on again.

The control panel displays [ U400 ], [ Er25 ]or [ U4 ] :

- The hob is not connected to the network. Check the connection and reconnect the hob.

If one of the symbols above persists, call the SAV.

### Environment protection

The packaging material is ecological and can be recycled.

The worn appliances contain certain noble metals. Apply to the local government about the possibilities of recycling.

### Installation instructions

The installation comes under the exclusive responsibility of specialists.

The installer is held to respect the legislation and the standards enforce in his home country.

How to stick the gasket:

The gasket supplied with the hob avoids all infiltration of liquids in the cabinet.

His installation has to be done carefully, in conformity of the following drawing.

Fitting - installing:

- The cut out sizes are:

| Reference | Cut-size |
| --- | --- |
| MVCE593HL1DZRBK | 560 x 490 mm |

- Ensure that there is a distance of 50 mm between the hob and the wall or sides.

- The hobs are classified as “Y” class for heat protection. Ideally the hob should be installed with plenty of space on either side. There may be a wall at the rear and tall units or a wall at one side. On the other side, however, no unit or divider must stand higher than the hob.

- The piece of furniture or the support in which the hob is to be fitted, as well as the edges of furniture, the laminate coatings and the glue used to fix them, must be able to resist temperatures of up to 100 °C.

- The mural rods of edge must be heat-resisting.

- Not to install the hob to the top of a not ventilated oven or a dishwasher.

- To guarantee under the bottom of the hob casing a space of 20 mm to ensure a good air circulation of the electronic device.

- If a drawer is placed under the work, avoid to put into this drawer flammable objects	 (for example: sprays) or not heat-resistant objects.

- Materials which are often used to make worktops expand on contact with water. To protect the cut out edge, apply a coat of varnish or special sealant. Particular care must be given to applying the adhesive joint supplied with the hob to prevent any leakage into the supporting furniture. This gasket guaranties a correct seal when used in conjunction with smooth work top surfaces.

- The safety gap between the hob and the cooker hood placed above must respect the indications of the hood manufacturer. In case of absence of instructions respect a distance minimum of 760 mm.

- The connection cord should be subjected, after building, with no mechanical constraint, such for example of the fact of the drawer.

- WARNING: Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

### Electrical connection

- The installation of this appliance and the connection to the electrical system should be entrusted only to a qualified electrician.

- Protection against the parts under tension must be ensured after instalation

- The data of connection necessary are on the stickers place on the hob casing near the connection box.

- The connection to the mains must be made using an earthed plug or via an omnipolar circuit breaking device with a contact opening of at least 3 mm.

- The electrical circuit must be separated from the network by adapted devices, for example: circuit breakers, fuses or contactors.

- If the appliance is not fitted with an accessible plug, disconnecting means must be incorporated in the fixed installation, in accordance with the installation regulations.

- The inlet hose must be positioned so that it does not touch any of the hot parts of the hob or even.

Caution!

This appliance has only to be connected to a network 230 V~ 50/60 Hz

Always connect the earth wire.

Respect the connection diagram.

The connection box is located underneath at the back of the hob casing. To open the cover, use a medium screwdriver. Place it in the slits and open the cover.

| Mains | Connection | Cable diameter | Cable | Protection calibre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230V~ 50/60Hz | 1 Phase + N | 3 x 2,5 mm² | H 05 VV - F H 05 RR - F | 25 A * |
| 400V~ 50/60Hz | 2 Phases + N | 4 x 1.5 mm² | H 05 VV - F H 05 RR - F | 16 A * |

( * ) calculated with the simultaneous factor following standard EN 60 335-2-6/1990

Connection of the hob

The ceramic hob can be connected in different ways (230V~ 1P+N or 400V~ 2P+N), use the brass links which are in the box next to the terminal block.

Monophase	230V~1P+N

Put the link bar between terminal 1 and 2

Attach the earth to the terminal “earth”, the neutral N to terminal 4, the Phase L to one of the terminals 1 or 2.

Biphase	400V~2P+N

Attach the earth to the terminal “earth”, the neutral N to terminal 4, the Phase L1 to the terminals 1 and the Phase L2 to the terminal 2.

Caution!	Frequent loosening and screwing of the screws on the connection box risks damaging the efficiency of the tightness once screwed. It is therefore advisable to keep screwing and unscrewing to a minimum.

Ensure that the cables are correctly inserted and tightly screwed down.

We cannot be held responsible for any accident resulting from incorrect connection or which could arise from the use of an appliance which has not been earthed or has been equipped with a faulty earth connection

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre table de cuisson vitrocéramique.

Afin de bien connaître cet appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice d’utilisation dans son intégralité et de la conserver pour une consultation ultérieure.

Sommaire

SECURITE	26

Précautions avant utilisation en cuisson	26

Utilisation de l’appareil	27

Précautions pour ne pas détériorer l’appareil	28

Précautions en cas de défaillance de l’appareil	29

Autres protections	29

Description de l’appareil	30

Caractéristiques techniques	30

Bandeau de commande	30

UTILISATION DE L’APPAREIL	31

Touches sensitives	31

Affichage	31

Mise en route et gestion de l’appareil	31

Avant la première utilisation	31

Mise en route	31

Indicateur de chaleur résiduelle	31

Verrouillage du bandeau de commande	32

Conseils de cuisson	32

Exemples de réglage des puissances de cuisson	32

Entretien et nettoyage	32

Que faire en cas de problème	33

Protection de l’environnement	33

Instructions d’installation	34

Connexion électrique	35

# SECURITE

## Précautions avant utilisation en cuisson

- Retirez toutes les parties de l’emballage.

- L’installation et le branchement électrique de l’appareil sont à confier à des spécialistes agrées. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d’une erreur d’encastrement ou de raccordement.

- L’appareil ne doit être utilisé que s’il est monté et installé dans un meuble et un plan de travail homologué et adapté.

- Son utilisation est uniquement destinée à l’usage domestique habituel (préparation des aliments), à l’exclusion de toute autre utilisation domestique, commerciale ou industrielle.

- Enlevez toutes les étiquettes et autocollants du verre vitrocéramique.

- Ne pas transformer ou modifier l’appareil.

- La table de cuisson ne doit pas servir de support ou de plan de travail.

- La sécurité n’est assurée que si l’appareil est raccordé à une terre de protection conforme aux prescriptions en vigueur.

- Pour le raccordement au réseau électrique n’utilisez pas de rallonge.

- L’appareil ne doit pas être utilisé au-dessus d’un lave-vaisselle ou d’un sèche-linge : les vapeurs d’eau dégagées pourraient détériorer l’électronique.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

## Utilisation de l’appareil

- Coupez toujours les foyers après utilisation.

- Surveillez constamment les cuissons qui utilisent des graisses et des huiles, car elles sont susceptibles de s’enflammer rapidement.

- Prenez garde aux risques de brûlures pendant et après l’utilisation de l’appareil.

- Assurez-vous qu’aucun câble électrique d’appareil fixe ou mobile ne vienne en contact avec la vitre ou la casserole chaude.

- Les objets magnétisables (cartes de crédits, disquettes informatiques, calculatrices) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l’appareil en fonction.

- Ne placez aucun objet métallique autre que les récipients de chauffe. En cas d’enclenchement intempestif ou de chaleur résiduelle, celui-ci risquerait selon le matériau de chauffer, de fondre ou de commencer à brûler.

- Ne jamais couvrir l’appareil d’un chiffon ou d’une feuille de protection. Il pourrait devenir très chaud et prendre feu.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont les expériences et les connaissances sont inadaptées, uniquement si elles sont surveillées, formées à l’utilisation de l’appareil en conditions de sécurité et informées des risques susceptibles de se présenter.

- Les enfants doivent être informés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les objets métalliques tels que des couteaux, des fourchettes, des cuillères et des couvercles ne devraient pas être placés la surface vitrée puisqu'ils peuvent devenir chauds.

## Précautions pour ne pas détériorer l’appareil

- Les casseroles à semelles brutes (fonte non émaillée,…) ou abîmées peuvent endommager la vitrocéramique.

- La présence de sable ou d’autres matériaux abrasifs peut endommager la vitrocéramique.

- Evitez de faire chuter des objets, mêmes petits, sur la vitrocéramique.

- Ne heurtez pas les bords de la vitre avec les casseroles.

- S’assurer que la ventilation de l’appareil se fasse suivant les instructions du constructeur.

- Ne posez pas ou ne pas laisser de casseroles vides sur la table de cuisson.

- Eviter que le sucre, les matières synthétiques ou une feuille d’aluminium ne touchent les zones chaudes. Ces substances peuvent au refroidissement provoquer des cassures ou d’autres modifications de la surface vitrocéramique: Etendre l’appareil et enlevez-les immédiatement de la zone de cuisson encore chaude (attention : risque de brûlures).

- MISE EN GARDE : Risque d’incendie : ne pas entreposer d’objets sur la surface de cuisson.

- Ne placez jamais de récipients chauds au-dessus de la zone de commande.

- Si un tiroir est situé sous l’appareil encastré, assurer un écart suffisant (2 cm) entre le contenu de ce tiroir et la partie inférieure de l’appareil afin d’assurer une bonne ventilation.

- Ne déposez pas d’objets inflammables (ex. sprays) dans le tiroir placé sous la table de cuisson. Les éventuels casiers à couverts doivent être en matériau résistant à la chaleur.

## Précautions en cas de défaillance de l’appareil

- Si un défaut est constaté, il faut déclencher l’appareil et couper la ligne d’alimentation électrique.

- En cas de fêlure ou de fissure de la vitrocéramique il faut impérativement débrancher l’appareil du réseau électrique et prévenir le service après-vente.

- Les réparations doivent être entreprises exclusivement par un personnel spécialisé. N’ouvrez en aucun cas l’appareil vous-même.

- ATTENTION : Si la surface vitrée est fissurée, coupez l’alimentation de l’appareil pour éviter une éventuelle décharge électrique.

## Autres protections

- Assurez-vous que le récipient de cuisson soit toujours centré sur la zone de cuisson. Le fond de la casserole doit autant que possible couvrir la zone de cuisson.

- Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique  pourrait influencer son fonctionnement. Nous recommandons de se renseigner auprès du revendeur ou du médecin.

- N’utilisez pas de récipients en matière synthétique ou en aluminium : ils pourraient fondre sur des foyers encore chauds.

- NE JAMAIS essayer d’éteindre un incendie avec de l’eau, mais arrêter l’appareil puis couvrir les flammes par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

# Description de l’appareil

Caractéristiques techniques

| Type | MVCE593HL1DZRBK |
| --- | --- |
| Puissance Totale | 5200 W |
| Consommation d’énergie de la table de cuisson EChob** | 179.3 Wh/kg |
| Foyer avant gauche | Ø 190 mm |
| Puissance nominale* | 1800 W |
| Catégorie de la casserole standard** | B |
| Consommation d’énergie ECcw** | 191.3 Wh/kg |
| Foyer arrière gauche | Ø 155 mm |
| Puissance nominale* | 1200 W |
| Catégorie de la casserole standard** | A |
| Consommation d’énergie ECcw** | 173.8 Wh/kg |
| Foyer de droite | Ø 220/150 mm |
| Puissance nominale* | 2200 / 1000 W |
| Catégorie de la casserole standard** | C |
| Consommation d’énergie ECcw** | 172.7 Wh/kg |

** calculé selon la méthode de mesure de l’aptitude à la fonction (EN 60350-2).

## Bandeau de commande

# UTILISATION DE L’APPAREIL

## Touches sensitives

Votre appareil est équipé de touches sensitives permettant de commander les différentes fonctions. Un effleurage de la touche active leur fonctionnement. Cette activation est validée par un voyant, un affichage et/ou par un signal sonore.

N’appuyez que sur une seule touche à la fois.

## Affichage

Affichage	Désignation				Fonction

0		Zéro					La zone de chauffe est activée

1…9		Niveau de puissance		Choix du niveau de cuisson

E		Message d’erreur			Défaut de circuit électronique

H		Chaleur résiduelle			La zone de cuisson est chaude

L		Verrouillage				La table est sécurisée

# Mise en route et gestion de l’appareil

## Avant la première utilisation

Nettoyez votre appareil avec un chiffon humide, puis séchez-le. N’utilisez pas de détergent qui risquerait de provoquer une coloration bleutée sur les surfaces vitrées.

## Mise en route

Vous devez d’abord enclencher la table de cuisson, puis la zone de chauffe :

- Enclencher / arrêter la table de cuisson :

Action			Bandeau de commande				Afficheur

Enclencher			appuyer sur []					[ 0 ]

Arrêter			appuyer sur []					aucun	ou [ H ]

- Enclencher / arrêter une zone de chauffe :

Action			Bandeau de commande				Afficheur

Sélectionner la zone	appuyer sur [ + ]					afficheur allumé

Augmenter			appuyer sur [ + ]					[ 1 ] jusqu’à [ 9 ]

Diminuer 			appuyer sur [ - ] 					[ 9 ] jusqu’à [ 1 ]

Arrêter			appuyer simultanément sur [ + ] et [ - ]		[ 0 ] ou [ H ]

ou appuyer sur [ - ]					[ 0 ] ou [ H ]

Si aucun réglage n’est fait dans un délai de 20 secondes l’électronique revient en position d’attente.

## Indicateur de chaleur résiduelle

Après l’arrêt des zones de cuisson ou l’arrêt complet de la table, les zones de cuissons sont encore chaudes et sont signalées par le symbole [ H ]

Le symbole [ H ] s’éteint lorsque les zones de cuisson peuvent être touchées sans danger.

Tant que les témoins de chaleur résiduelle sont allumés, ne touchez pas les zones de cuisson et ne posez aucun objet sensible à la chaleur. Risque de brûlure et d’incendie !

## Verrouillage du bandeau de commande

Pour éviter de modifier une sélection de le table de cuisson, notamment dans le cadre du nettoyage de la vitre, le bandeau de commande (a l’exception de la touche marche/arrêt [ 0/I ]) peut être verrouille.

- Verrouillage :

Action			Bandeau de commande				Afficheur

Enclencher			appuyer sur []					[ 0 ] ou [ H ]

Verrouiller la table		appuyer ensemble [ - ] et [ + ]

de la zone arrière gauche				pas de changement

Ré appuyer sur [ + ]					[ L ]

- Déverrouillage :

Action			Bandeau de commande				Afficheur

Enclencher			appuyer sur []					[ L ]

Dans les 5 secondes après la mise en route :

Déverrouiller la table	appuyer ensemble [ - ] et [ + ]

de la zone arrière gauche				[ 0 ]

Ré appuyer sur [ - ]					les afficheurs

sont éteints

# Conseils de cuisson

## Exemples de réglage des puissances de cuisson

(Les valeurs ci-dessous sont indicatives)

| 1 à 2 | Faire fondre Réchauffer | Sauces, beurre, chocolat, gélatine Plats pré-cuisinés |
| --- | --- | --- |
| 2 à 3 | Gonfler Décongélation | Riz, pudding et plats cuisinés Légumes, poisson, produits congelés |
| 3 à 4 | Vapeur | Légumes, poissons, viande |
| 4 à 5 | Eau | Pommes de terre à l’eau, soupes, pâtes Légumes frais |
| 6 à 7 | Cuire à feu doux | Viandes, foie, œufs, saucisses Goulasch, roulades, tripes |
| 7 à 8 | Cuire, Frire | Pommes de terre, beignets, galettes |
| 9 | Frire, Porter à ébullition | Steaks, omelettes eau |

# Entretien et nettoyage

Pour nettoyer il faut mettre l’appareil hors fonctionnement.

Laissez refroidir l’appareil, car risques de brûlures.

- Nettoyez les restes de cuisson avec de l’eau additionnée de produit vaisselle ou un produit du commerce conseillé pour la vitrocéramique.

- N’utilisez en aucun cas d’appareils « à vapeur » ou « à pression ».

- Ne pas utiliser d’objets qui risqueraient de rayer la vitrocéramique (tel que tampon abrasifs ou pointe de couteau…).

- N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs qui pourraient endommager l’appareil.

- Séchez l’appareil avec un chiffon propre.

- Enlevez immédiatement le sucre et les mets contenant du sucre.

# Que faire en cas de problème

La table de cuisson ou les zones de cuisson ne s’enclenchent pas :

- la table est mal connectée au réseau électrique

- le fusible de protection a sauté

- les touches sensitives sont couvertes d’eau ou de graisse

- un objet est posé sur les touches sensitives

Le symbole [ E ] s’affiche :

- appelez le Service Après-ventes

L’une des zones ou l’ensemble du plan de cuisson se déclenche :

- le déclenchement de sécurité a fonctionné

- celui-ci s’actionne dans le cas où vous avez oublié de couper une des zones de chauffe

- il s’enclenche également lorsqu’une ou plusieurs touches sensitives sont couvertes

Le symbole [ L ] s’affiche :

- se référer au chapitre verrouillage du bandeau de commande

Le symbole [ Er03 ] s’affiche :

- Un objet ou un liquide recouvre les touches de la commande. Le symbole disparaît une fois les touches libérées ou nettoyées.

Le symbole [ Er21 ] s’affiche :

- La table est en surchauffe, laissez-la refroidir puis rallumez-la.

Le symbole [ U400 ], [ Er25 ]ou [ U4 ] clignotant s’affiche :

- La table est mal connectée au réseau. Vérifiez le branchement et rebranchez la table.

Si un des symboles ci-dessus persiste, appelez le SAV.

# Protection de l’environnement

- les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables

- les appareils électroniques sont composés de matériaux recyclables et parfois de matériaux nocifs pour l’environnement, mais nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l’appareil

# Instructions d’installation

Le montage relève de la compétence exclusive de spécialistes.

L’utilisateur est tenu de respecter la législation et les normes en vigueur dans son pays de résidence.

Mise en place du joint d’étanchéité

Le joint adhésif fourni avec l’appareil permet d’éviter toute infiltration dans le meuble.

Sa mise en place doit  être effectuée avec un grand soin suivant le croquis ci-dessous.

Encastrement :

- Découpe du plan de travail :

| Appareil | Dimension de découpe |
| --- | --- |
| MVCE593HL1DZRBK | 560 x 490 mm |

- La distance entre la table de cuisson et le mur doit être au minimum de 50mm.

- La table de cuisson est un appareil qui appartient à la classe de protection « Y ». Lors de son encastrement, une paroi d’armoire haute ou un mur peut se trouver sur l’un des côtés et sur la face arrière. Mais de l’autre côté, aucun meuble ni aucun appareil ne doit être plus haut que le plan de cuisson.

- Les placages et revêtements des plans de travail doivent être réalisés en matériaux résistant à la chaleur (100°C)

- Les baguettes de bord murales doivent être thermo résistantes

- Les matériaux des plans de travail peuvent gonfler au contact de l’humidité. Pour protéger le chant de la découpe, appliquer un vernis ou une colle spéciale.

- N’installer pas la table au-dessus d’un four non ventilé ou d’un lave-vaisselle

- Garantir entre le fond du caisson de l’appareil un espace de 20 mm pour assurer une bonne circulation de l’air de refroidissement de l’électronique

- Si un tiroir se trouve sous le plan de cuisson, éviter d’y ranger des objets inflammables (par exemple : spray) et des objets non résistants à la chaleur

- L’écart de sécurité entre la table de cuisson et la hotte aspirante placée au-dessus d’elle doit respecter les indications du fabricant de hottes. En cas d’absence d’instructions respecter une distance minimum de 760mm

- Le câble de raccordement ne doit être soumis, après encastrement, à aucune contrainte mécanique, comme par exemple du fait d’un tiroir.

- MISE EN GARDE: Utiliser uniquement les dispositifs de protection de table de cuisson conçus par le fabricant de l’appareil de cuisson ou indiqués par le fabricant de l’appareil dans les instructions d’utilisation comme adaptés ou les dispositifs de protection de table de cuisson intégrés à l’appareil. L’utilisation de dispositifs de protection non appropriés peut entrainer des accidents.

# Connexion électrique

- L’installation de cet appareil et son branchement au réseau électrique ne doit être confiés qu’à un électricien parfaitement au fait des prescriptions normatives.

- La protection contre les pièces sous tension doit être assurée après le montage.

- Les données de raccordement nécessaires se trouvent sur la plaque signalétique et la plaque de branchement placées sous l’appareil.

- Cet appareil doit être séparé du secteur par un dispositif de sectionnement omnipolaire. Lorsque celui-ci est ouvert (déclenché), un écartement de 3mm doit être assuré.

- Le circuit électrique doit être séparé du réseau par des dispositifs appropriés, par exemple les disjoncteurs, les fusibles, les disjoncteurs différentiels et les contacteurs.

- Si l’appareil n’est pas muni d’une fiche accessible, des moyens de déconnection doivent être incorporé à l’installation fixe conformément aux réglementations de l’installation.

- Le câble d’alimentation doit être placé de sorte à ce qu’il ne touche pas de parties chaudes de la table de cuisson.

Attention !

Cet appareil n’est conçu que pour un réseau en 230 V~  50/60 Hz

Raccordez toujours le fil de terre de protection.

Respectez le schéma de raccordement.

Le boîtier de raccordement se situe sous la plaque de cuisson. Pour ouvrir le capot, servez-vous d’un tournevis moyen. Placez le dans les 2 fentes situées à l’avant des 2 flèches.

| Réseau | Raccordement | Diamètre câble | Câble | Calibre de protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230V~ 50/60Hz | 1 Phase + N | 3 x 2.5 mm² | H 05 VV - F H 05 RR - F | 25 A * |
| 400V~ 50/60Hz | 2 Phase + N | 4 x 1.5 mm² | H 05 VV - F H 05 RR - F | 16 A * |

* calculé avec le coefficient de simultanéité suivant standard EN 60 335-2-6/1990

Branchement de la table:

Pour vous adapter au réseau électrique (230V~1P+N ou 400V~2P+N), veuillez utiliser les pontets en laiton situés dans le boitier de connexion

Monophasé	230V~ 1P+N :

Mettre un pontet entre les plots 1 et 2

Visser le fil vert/jaune au plot prévu pour la mise a la terre

Visser le neutre N au plot 4

Visser la phase L sur un les plots 1 ou 2

Biphasé	400V~ 2P+N :

Visser le fil vert/jaune au plot prévu pour la mise a la terre

Visser le neutre N au plot 4

Visser la phase L1 sur le plot 1 et la phase L2 sur le plot 2

Attention !	Un dévissage plus que nécessaire des vis du boitier de raccordement risque de détériorer ce dernier, les vis tourneraient alors dans le vide.

Veillez à bien engager les fils et à bien serrer les vis.

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident résultant d’un mauvais branchement, ou qui pourrait survenir à l’usage d’un appareil non relié à la terre ou équipé d’une terre défectueuse.

21887/0

# Text boxes

Дисплей мощности

Доп. конфорка

Кнопка Вкл./Откл.

Кнопка [ + ]

Кнопка [ - ]

Не выбрасывайте оборудование вместе с бытовым мусором

Сдайте оборудование в местный центр сбора отходов, имеющий разрешение на утилизацию бытовой техники.

Удалите защитный слой (3) и приклейте уплотнение (2) на расстоянии два миллиметра от внешнего края стеклокерамической поверхности.

Power display

Extension zone

[ + ] key

On/Off

key

[ - ] key

Don't dispose of your appliance with general household waste

Get in touch with the waste collection centre of your local council that control the recycling of household appliances.

Stick the gasket (2) two millimeters from the external edge of the glass, after removing the protection sheet (3).

Touche

double zone

Afficheur

Touche

Marche/Arrêt

Touche [ + ]

Touche [ - ]

- ne jetez en aucun cas votre appareil avec les déchets ménagers

- faites appel au service d’enlèvement ou aux sites de dépôt mis en place par votre commune et adaptés au recyclage des appareils électroménagers

Coller le joint (2) sur le rebord de la table à 2mm du bord externe, après avoir ôté la feuille de protection (3).