Состав изделия:

1.  Каркас 	                            – 1 шт.

2.  Тент (с сеткой протимомоскитной)   – 1 шт.

2а. Мягкие элементы                                – 1 комплект.

Комплект состоит из мягкого элемента и двух боковин.

Состав каркаса:

3. Опора передняя	– 2 шт. 	7. Спинка 	– 1 шт.           10. Кронштейн 	– 2 шт.	13. Поперечка тента	– 2 шт.

4. Опора задняя      	– 2 шт.	8. Боковина правая	– 1 шт.           11. Стяжка	– 2 шт.	14. Вставка	– 2 шт.

5. Дуга опорная 	– 1 шт.	9. Боковина левая	– 1 шт.           12. Дуга тента	– 2 шт.      	15. Полка                          – 2 шт.

6. Сиденье   	– 1 шт.

Упаковано в пакет с крепежными деталями

16. Фиксатор	– 2 шт. 	24. Рукоятка 	– 2 шт.           31. Болт М6х65 	– 4 шт.	38. Винт М10х60	– 6 шт.

17. Цепь    	– 2 шт. 	25. Заглушка 	– 2 шт.           32. Болт М8х80	– 8 шт.	39. Шуруп 6,3х25	– 8 шт.

18. Узел крепления	– 3 шт.	26. Заглушка	– 2 шт.           33. Болт М10х110	– 4 шт.	40. Гайка М6	– 14 шт.

19. Подножник	– 4 шт.  	27. Заглушка	– 4 шт.           34. Болт М8х45	– 2 шт.	41. Гайка М8	– 16 шт.

20. Крючок	– 2 шт.	28. Колпачок 	– 4 шт.           35. Винт М6х45	– 2 шт.	42. Гайка М10	– 10 шт.

22. Пружинный подвес 	– 2 шт.	29. Колпачок 	– 24 шт.         36. Винт М8х50	– 4 шт.	43. Шайба 6	– 32 шт.

23. Опора дуги	– 4 шт. 	30. Колпачок	– 14 шт.         37. Винт М8х60	– 4 шт.	44. Шайба 8	– 16 шт.

45. Шайба 10	– 10 шт.

Подготовка изделия к использованию

При сборке качелей гайки предварительно наживите на болты, винты и только после полной сборки затяните до упора.

Снимите упаковку, проверьте комплектность.

Подножники поз. 19 закрепите шурупами поз. 39 с шайбами поз. 43 на передних и задних опорах. Возьмите опоры передние поз. 3, вставку поз. 14 и соедините с опорами задними поз. 4 при помощи  болтов поз. 33 и винтов поз. 37, гаек поз. 42, поз. 41 и шайб поз. 45, поз. 44. Установите дугу опорную поз. 5 в опоры задние. Опоры передние и задние соедините стяжкой поз. 11, присоединив ее болтами поз. 32, гайками поз. 41, шайбами поз. 44. К опорам задним присоедините вторую стяжку  поз. 11 болтами поз. 32, гайками поз. 41, шайбами поз. 44.

Полки поз. 15 установите на опоры передние, закрепив их болтами поз. 31, гайками поз. 40 и шайбами поз. 43.

Дуги тента поз. 12 и  поперечки тента поз. 13 проденьте в планки тканевого тента поз. 2 и соедините между собой. Карманы тканевого тента оденьте на углы тента.

Дуги тента вставьте в опоры дуг поз. 23 и закрепите  рукоятками поз. 24 и болтами поз. 34  к дуге опорной. Крепление дуг тента производить на одинаковом расстоянии от поперечки тента!

Спинку поз. 7 и сиденье поз. 6 соедините между собой при помощи узлов крепления поз. 18, гаек поз. 40, и шайб поз. 43. На спинке закрепите фиксаторы поз. 16 и цепи поз. 17 винтами поз. 35, гайками поз. 40 и шайбами поз. 43.

На соединенное сиденье со спинкой  закрепите правую боковину поз. 8 и левую поз. 9 винтами поз. 36, гайками поз. 41, шайбами поз. 44. Правая боковина отличается от левой расположением пуклевок, углублением под головку винтов. При сборке пуклевки должны быть расположены снаружи боковин. На боковины установите крючки поз. 20 закрепив их при помощи гаек поз. 40, шайб поз. 43.

В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы поз. 22 с левой стороны качелей - сзади дуги опорной,  с  правой  стороны - спереди. На пружинные подвесы зацепите боковины с сиденьем и спинкой.

Опоры передние, стяжки поз. 11, боковины, заглушите заглушками поз. 24, поз. 25,поз. 26. На головки болтов и гаек наденьте колпачки поз. 28, поз. 29, поз. 30.

Мягкие элементы поз. 2а закрепите на сиденье и боковинах качелей.

- 	Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь, меняя звенья на крючке.

- 	Для фиксации сиденья необходимо цепь поз. 17 зацепить за крючок поз. 20 установленный на боковине.

- 	Для фиксации сиденья в разложенном положении снимите цепь с крючка поз. 20, опустите спинку на стяжку  поз. 11  и  защелкните фиксаторами поз. 16.