| Дуб сонома/Дуб молочный |
| --- |
| 1 | крышка | 1100*500 | 1 |
| 2 | планка | 1078*200 | 1 |
| 3 | низ | 700*350 | 1 |
| 4 | цоколь | 84*700 | 1 |
| 5 | цоколь | 84*334 | 2 |
| 6 | боковина | 1234*330 | 2 |
| 7 | крышка | 700*330 | 1 |
| 8 | вязка | 340*304 | 2 |
| Ясень шимо/Венге цаво |
| 9 | боковина | 734*430 | 1 |
| 10 | фасад | 1246*346 | 1 |
| 11 | Щит верх | 584*350 | 1 |
| 12 | Щит низ | 434*350 | 1 |
| 13 | полка | 315*320 | 3 |
| ЛДВП |
| 14 |  | 1260*345 | 1 |

| 1 | Петля накладная | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эксцентрик | 10 |
| 3 | Шуруп 3,5*16 | 8 |
| 4 | Еврошуруп | 32 |
| 5 | Евроключ | 1 |
| 6 | Заглушка Темная | 2 |
| 7 | Заглушка Светлая | 6 |
| 8 | Подпятник | 6 |
| 9 | Гвозди | 50 |
| 10 | Полкодержатель | 12 |
| 11 | Шкант | 2 |
| 12 | Ручка К-11 | 1 |

Мебельная компания

Схема сборки изделия

Компьютерный стол

Квартет-6

1350*1450*500

Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

  - Прежде, чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

  - Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, перечню комплектации фурнитуры.

  - Изделие следует собирать на ровном полу,                                       покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением	 каждой детали по рисункам.

Прибить подпятники к деталям 5 и 9.

Еврошурупами и эксцентриками скрепить детали 1,2,3,6,7,8,9,11 и 12, как показано на рисунке (рис. 1).

С помощью эксцентриковой стяжки прикрепить детали 4 и 5 к детали 3 (рис. 2).

Прикрепить фасад 10 к боковине 6 с помощью петель и шурупов. Отрегулировать петли, как показано на рисунке. Установить ручку.

В готовые отверстия детали 6 вставить полкодержатели и установить полки 13.

Вставить заглушки на видимые еврошурупы.

✂-------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Дата выпуска – 2020 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. |
| --- | --- |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Мебель для жилых и общих комнат Стол компьютерный Квартет-6 |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 | Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019 |

✂--------------------------------------------------------------------------------------------
Вырезать и приклеить