| Тумба собирается из двух идентичных тумбочек К основанию 2 прикрепить с помощью шурупов ножки. Детали 2 соединить с помощью еврошурупов с боковинами 3 (как показано на рисунке). Вязки 4 соединить с помощью еврошурупов с внутренними боковинами 3 Внимание: при установки стекла обратить особое внимание на то, чтобы болты крепления упирались в пластмассовые вкладыши, а не в стекло (вкладыши входят в комплект стеклодержателя). | Вязки 8 соединить с крышками 2 с помощью еврошурупов. (как показано на рисунке) Вязку 1 соединить с крышками 2 с помощью еврошурупов. (см. рис.) крышку 7 соединить с вязкой 1 и вязками 8 с помощью угловых стяжек. В джокерную трубу вставить пластмассовые заглушки и вставить конструкцию в готовые отверстия на крышках 2 и внутренней стороне крышки 7 (см. рис.) | На торцы деталей 2 и 3 прибить гвоздями листы из ЛДВП. (Перед тем как прибить листы нужно выставить диагонали. Они должны быть равны) Сборка ящика: детали 9 соединить с деталью 10 с помощью еврошурупов. Лист из ЛДВП вставить в пропил на деталях 9 и 10. Вставить эксцентрики в детали 9 и закрепить на них фасад 6. На боковины деталей 9 прикрепить направляющие колёсиком к заду. В готовые отверстия на боковинах 3 вставить полкодержатели и установить на них полки 5. В готовые отверстия на деталях 2 вставить стеклодержатели и закрепить в них фасады из стёкла. На внешние боковины деталей 3 прикрепить с помощью шурупов направляющие колёсиком к переду (под ящик). Вкатить ящики на место. Установить ручки и заглушки. |
| --- | --- | --- |
| № НАИМЕНО ВАНИЕ РАЗМЕР РАЗМЕР КОЛ-ВО шт 1 КРЫШКА М 1,300 0,410 1,000 2 КРЫШКА В 0,402 0,410 4,000 3 БОКОВИНА В 0,380 0,370 4,000 4 ВЯЗКА М 0,556 0,400 2,000 5 ПОЛКА В 0.307 0.335 2,000 6 ФАСАД М 0,106 0.550 1,000 7 ПЛАНКА М 0,130 1,300 1,000 8 ПЛАНКА М 0,130 0,230 2,000 9 ЯЩИК М 0,080 0,334 2,000 10 ЯЩИК М 0,080 0.529 1,000 11 ЛДВП 0,407 0.337 2,000 12 ЛДВП 0,345 0.511 1,000 13 СТЕКЛО 0,372 0.302 2,000 | № НАИМЕНО ВАНИЕ КОЛ-ВО шт 1 ЕВРОШУРУП 34,000 2 ЕВРОКЛЮЧ 1,000 3 СТЕКЛОПЕТЛЯ ОДИНАРНАЯ 2,000 4 ЗАГЛУШКА (темная) 8,000 5 ЭКСЦЕНТРИК 8,000 6 ТРУБА ф50 122 ММ 2,000 7 ФЛАНЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ ф50 4,000 8 НАПРАВЛЯЮЩАЯ 350 1,000 9 ШУРУП 3,5*16 42,000 10 РУЧКА 1,000 11 ШАЙБА 2,000 12 ГВОЗДИ 40,000 13 ОПОРА 60 8,000 14 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 8,000 15 ЗАГЛУШКА К ЭКСЦЕНТРИКУ.(светлая) 2,000 ✂----------------------------------------------------------- Дата выпуска – 2020 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 Мебель для жилых и общих комнат Тумба ТВ 003(К2) Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019. ✂----------------------------------------------------------- Вырезать и приклеить | Мебельная компания Схема сборки изделия Тумба ТВ 003(к2) 608*1300*410 |