| Дуб Сонома/Дуб Молочный |
| --- |
| 1 | Боковина | 698*440 | 2 |
| 2 | Щит | 768*300 | 1 |
| 3 | Крышка | 810*500 | 1 |
| 4 | Низ | 400*440 | 1 |
| Ясень Шимо/Венге Цаво |
| 5 | Боковина | 734*440 | 1 |
| 6 | Ящик | 126*342 | 1 |
| 7 | Ящик | 126*384 | 2 |
| 8 | Вязка | 368*440 | 2 |
| 9 | Фасад | 196*362 | 1 |
| ЛДВП |
| 10 |  | 230*395 | 1 |
| 11 |  | 403*340 | 1 |

| 1 | Опора 20 мм | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эксцентриковая стяжка | 8 |
| 3 | Шуруп 3,5*16 | 26 |
| 4 | Еврошуруп | 18 |
| 5 | Евроключ | 1 |
| 6 | Заглушка темная | 2 |
| 7 | Заглушка светлая | 9 |
| 8 | Подпятник | 2 |
| 9 | Ручка С7 96 мм | 1 |
| 10 | Направляющая 400 | 1 |
| 11 | Гвозди | 35 |

Мебельная компания

Схема сборки изделия

Компьютерный стол

Квартет-1

750*1190*500

Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

  - Прежде, чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

  - Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, и перечню комплектации фурнитуры.

  - Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением	 каждой детали по рисункам.

Шурупами 3,5*16 привернуть опоры 20 мм к детали 4. Прибить гвоздями подпятники к детали 1. Прикрепить направляющие (колесиком вперед) к боковинам 5. С помощью еврошурупов скрепить детали 1,2,4,5 и 8 между собой, как показано на рисунке. В отверстия детали 3 ввернуть эксцентрики, установить крышку 3 на боковины 1 и 5, закрепить замками.

Внимание!!! После того как секция собрана, необходимо измерить диагонали (во избежание перекоса створок) - они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку.

Прибить ЛДВП 10 к деталям 1 и 8, предварительно измерив диагональ.

Еврошурупами скрепить детали 6 и 7. С помощью эксцентриковой стяжки соединить фасад 9 с деталями 7. В пропил детали 9 установить ЛДВП 11 (предварительно измерив диагональ собранного ящика) и прибить гвоздями  к корпусу ящика. К нижней части ящика шурупами привернуть направляющие (колесиком назад). Вкатить ящик в корпус.

Установить ручку.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Дата выпуска – 2020 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. |
| --- | --- |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Мебель для жилых и общих комнат Стол компьютерный Квартет-1 |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 | Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019 |

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------
Вырезать и приклеить