Детские водонепроницаемые GPS-часы

Руководство пользователя

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой и использованием часов. Все изображения представлены исключительно в ознакомительных целях.

1. Перед использованием

a. Убедитесь, что приобретенные часы соответствуют выбранной вами модели. Полная комплектация включает: одни GPS-часы с силиконовым браслетом, один зарядный кабель, одно руководство пользователя, один набор инструментов (для открытия разъема с SIM-картой).

b. Закажите карту Micro SIM с поддержкой GSM-сети (2G). У SIM-карты должны быть активированы функции обработки данных GPRS и идентификации вызывающего абонента. 30 МБ данных в месяц будет достаточно.

c. Выключите часы перед установкой SIM-карты.

d. Зарядите аккумулятор, подключив его к компьютеру зарядным устройством от производителя. Не заряжайте более 3 часов.

Примечание. Заряжать аккумулятор следует только под присмотром взрослых.

e. Пожалуйста, отсканируйте штрих-код этого руководства на последней странице, чтобы загрузить приложение «Setracker» на свой телефон.

2. Интерфейс часов

Изображение представлено для ознакомительных целей.

2.1 Функции продукта

- GPS+LBS+ WIFI в режиме реального времени;

- Функция добавления в друзья между устройствами;

- Запись истории маршрута;

- Двусторонняя телефонная связь и голосовой чат;

- Трекинг шагов, количества физической активности, дистанции и мониторинг сна;

- Приложение доступно на платформе IOS и Android;

- Режим «Не беспокоить», когда дети на занятиях;

- Настройка радиуса зоны безопасности;

- Телефонный звонок и оповещение SOS;

- Оповещение о низком уровне заряда батареи;

- Удаленное отключение.

Примечание: лучше снимать часы перед погружением в воду.

3. Интерфейс функционала часов

3.1 Главная страница: Маленькие значки в верхнем левом углу интерфейса обозначают: сигнал GSM, Интернет, WIFI, состояние батареи; ниже находятся: время, дата, показатель значка «Награды», режим вибрации, новые сообщения и будильник.

3.2 Набор номера: зеленая кнопка для ответа на телефонный вызов и красная кнопка для того, чтобы положить трубку или нажать кнопку питания.

3.3 Телефонная книга: позволяет установить через приложение до 15 телефонных номеров. Прокрутите список, чтобы выбрать нужный контакт.

3.4 Чат / Сообщения: отправка и получение текстовых и голосовых сообщений. Нажмите кнопку для записи голосового сообщения и отпустите для отправки на мобильный телефон. Максимальная длина голосового сообщения - 15 секунд. Все сообщения можно посмотреть на телефоне.

3.5 Функция «Дружить»: одни часы поддерживают до 2 друзей и работают через GPS в одном часовом поясе. Выберете страницу с этой функцией на обеих часах, а затем нажмите на кнопку, чтобы добавить друг друга в друзья.

3.6 Шаги: шагомер по умолчанию выключен, функцию можно включить в приложении в разделе «Здоровье» -> «Ходьба». Когда шагомер включен, количество пройденных шагов будет синхронизироваться с приложением.

3.7 Информация об устройстве: отсканируйте QR-код, чтобы получить ссылку для скачивания приложения. Идентификатор, показанный ниже, является REG-кодом часов.

Приложение доступно только для ОС IOS и Android, оно не поддерживается на ОС Windows. Вы также можете найти «Setracker2» в APP Store и Google Play.

# 4. Настройка часов с помощью приложения

4.1 Регистрация и синхронизация часов

Сначала введите адрес электронной почты в качестве учетной записи, затем введите проверочный код, как показано на рисунке, пароль, содержащий 6-12 символов, цифр и букв (поддерживаются все форматы). И убедитесь, что вы выбрали правильный сервер, к которому относится ваша страна.

Важно: у первого члена семьи, который синхронизирует свои часы с приложением, будет учетная запись администратора. Если второй член семьи также хочет синхронизировать свои часы с приложением, чтобы проверять статус детей, он может создать новую учетную запись, получив разрешение от учетной записи администратора.

Примечание: если вы являетесь владельцем учетной записи администратора, но по-прежнему получаете оповещения об ожидании подтверждения, потребуется сброс настроек. Свяжитесь с продавцом для технической поддержки.

4.2 Краткий обзор основных функций приложения

(1) Чат: Нажмите кнопку для записи голосового сообщения и отпустите для отправки на мобильный телефон. Максимальная длительность голосового сообщения - 15 секунд. Между тем, вы также можете отправить на часы короткое сообщение с ограниченным числом символов (<30). Например, «Я на месте».

(2) Определить местоположение: Определение местоположения часов в режиме реального времени. При активации функции, каждый период синхронизации составляет 3 минуты. После ее отключения устройство возвращается в рабочий режим по умолчанию. Режим определения местоположения по GPS / LBS / WIFI будет отображаться на карте, он работает в зависимости от сигнала часов в реальном времени. Обычно, когда часы находятся внутри здания, отображается местоположение по LBS, но в этом случае полученные данные не всегда бывают точными.

(3) Радиус зоны безопасности: Минимальный радиус составляет 200 метров, можно установить максимум ТРИ зоны безопасности. Когда пользователь входит и выходит за пределы установленного радиуса, на номера родителей отправляется предупреждающее сообщение. Примечание: предупреждающее сообщение отправляется только при активированном GPS-навигаторе, функция локальной базовой станции (LBS) не подразумевает отправку сообщений.

(4) История передвижений: Эта функция используется для изучения передвижения детей в разные периоды. Данные о местоположении хранятся до 90 дней.

(5) Настройка часов

а. Номер SOS: можно сохранить максимум 3 телефонных номера. В случае чрезвычайной ситуации, часы автоматически позвонят на указанный телефон в течение 3 секунд после нажатия на кнопку SOS, а в приложение будет отправлено предупреждающее сообщение. Три телефонных номера будут вызываться один за другим, пока на вызов не примут.

b. Мониторинг: введите свои номера телефонов и подтвердите их, после чего вам поступит телефонный звонок с часов. Когда вы его примете, вы сможете услышать то, что происходит вокруг детей, при этом они ничего не будут об этом знать.

с. Интервалы загрузки данных: вы можете выбрать три модели работы режима: базовый режим (по умолчанию) - каждые 10 минут; режим энергосбережения - каждый час; режим работы в реальном времени - каждую минуту, является самым энергозатратным для батареи.

d. Настройки звука: вы можете выбрать одну из четырех опций, а именно – звонок & вибрация, звонок, вибрация и бесшумный режим.

е. Не беспокоить (DND): можно установить три периода времени. Все входящие вызовы будут заблокированы в режиме DND, экран часов также будет заблокирован. Эта функция, также известная как режим учебы, работает только с понедельника по пятницу.

f. SMS-оповещения: вы можете активировать режим низкого энергопотребления и SOS-оповещения с помощью SMS-уведомления. При уровне заряда ниже 20%, предупреждающее сообщение показывается на часах, одновременно приходит предупреждающее сообщение в приложении.

g. Телефонная книга: можно добавить до 15 контактов. Включая SOS-номера, все эти контакты могут звонить на часы, а дети могут находить и звонить по этим номерам из телефонной книги часов.

h. «Дружить»: чтобы создать пару с двумя часами, запустите функцию «Дружить» на обеих часах, затем аккуратно постучите по экрану часов. Если синхронизация прошла успешно, вы услышите оповещение, и часы покажут «сопряженное устройство».

i. Поиск часов: полезная функция, когда вы не можете найти часы. Когда вы активируете функцию, часы зазвонят.

j. Удаленное отключение: После того, как часы подключаются к приложению и используют Интернет, их нельзя отключить нажатием на кнопку питания, но это можно сделать через приложение.

(5) Другие функции. Выпадающее меню слева на главной странице:

а. Здоровье: чтобы запустить шагомер в часах, вы должны вы должны активировать кнопку «Хотьба». Также вы можете посмотреть свою физическую активность, расстояние и мониторинг сна.

б. Будильник и награды: можно настроить до 3 будильников. Награды можно отправить, указав нужное количество.

с. Удалить рекламу: если вы хотите отключить рекламу в «Setracker2», пожалуйста, изучите дополнительную информацию по ссылке.

д. Сообщения: для просмотра более ранних уведомлений.

# (6) Информация об аккаунте: Выпадающее меню справа на главной странице:

- Персональные данные: вкладка содержит учетную запись, аватарку, имя ребенка, пол, номер телефона.

- Список устройств: если вы хотите следить за часами с нескольких устройств, вы можете добавить их в одну учетную запись.

- Функция “Поменять пароль” для смены пароля.

- “Выход” для выхода из учетной записи.

# 7. Устранение неисправностей

1. Не получается зарегистрировать аккаунт / забыли пароль

Когда при попытке добавить устройство выскакивает ошибка, что ID не существует, или когда вы уже зарегистрированы, но забыли пароль от своей учетной записи, свяжитесь с нами напрямую. Мы перезагрузим устройство, после чего вы сможете создать новую учетную запись.

# 2. Устройство не подключено к Интернету.

- Проверьте, поддерживает ли ваша SIM-карта сеть 2G, и активирована ли передача сотовых данных.

- Отправьте часам текстовое сообщение с мобильного телефона следующего содержания: «pw,123456,ts#». В ответ вы получите SMS-сообщение со спецификациями. Пожалуйста, перешлите его нам в службу поддержки, и мы обязательно разберемся в причинах и найдем решение.

# 8. Загрузка приложения

# Приложение «Setracker2»: поддерживается на мобильных платформах Android или IOS

Пожалуйста, примите во внимание, что компания оставляет за собой право изменять содержание инструкции без какого-либо дополнительного уведомления, и небольшая часть содержимого может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения и модели.

# Text boxes

Кнопка SOS / кнопка включения / кнопка завершения вызова

Разъем для SIM-карты

Кнопка приема вызова

****

***