Инструкция по эксплуатации

Аэрохоккей BIG WAVE (размер 8 футов)

с жетоноприемником

Технические характеристики

1. Габариты:

- габариты аэрохоккея 238 х 128 см

- габариты упаковки 243 х 138 х 54 см

2. Дополнительное оборудование:

- светодиодная подсветка игрового поля

- светодиодная подсветка ног

- электронное табло

3. Электропитание:

Переменный ток напряжение: 220/240 В, 50/60 Гц

4. Потребляемая мощность:

- в режиме ожидания – 60 Ватт

- в режиме игры – 390 Ватт

5. В комплект входит:

- 4 бит для аэрохоккея

- 6 шайб для аэрохоккея

- 100 жетонов

Поздравляем вас с приобретением игрового стола для аэрохоккея компании WIK – гарантии прекрасного настроения и высокого дохода! Эта Инструкция поможет Вам быстро и безопасно собрать, и настроить работу вашего аэрохоккея, а также обеспечит максимальную рентабельность и привлекательность аэрохоккея для игроков на несколько лет вперед.

I. СБОРКА

Для сборки стола для аэрохоккея потребуется 2 человека

RU: ИНСТРУКЦИЯ ПО CБОРКЕ АЭРОХОККЕЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (модели

BIG WAVE, SKATE, SHARK, MAGIC водостойкий)

- Распаковать стол

- Открыть металлические дверцы– ключ закреплен рядом с жетоноприемником

- Открыть замки-защелки внутри стола, соединяющие игровое поле и корпус стола (2 шт.)

- Поднять основание игрового поля и блокировать его подпоркой

- Вынуть оборудование из стола (ножки, пластиковые перегородки игрового поля, боковые панели, шайбы и биты)

SKATE                                                                       SHARK

- Установить и закрепить игровое поле

- Просунуть через отверстие в дне стола кабель освещения ножек и подключить его к кабелю игрового поля

- Прикрутить ножки

- Прикрутить бортик справа

- Вывинтить монтажные болты из центральной перегородки

- Подключить вилку центральной перегородки к игровому полю

- Прикрутить центральную перегородку

- Прикрутить бортик cлева

14. Извлечь шнур питания 230 В через отверстие в дне стола и подключить  в розетку питания 230 В

15. Включить устройство кнопкой ON/OFF на блоке питания (через отверстие в дне стола)

II. Как играть?

Чтобы начать игру, вставьте монету (монеты)/ купюру в приемник денег. На экране появится сообщение о количестве кредитов. Нажмите кнопку ПУСК. Игра закончится по истечении заданного времени или после того как один из игроков забьет заданное количество голов. Цель каждого игрока состоит в том, чтобы забить шайбу в ворота противника. Для того, чтобы заработать очко, игроку требуется точно нанести удар по шайбе при помощи биты.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

1. Все металлические части должны быть соединены между собой, а игровой автомат должен быть подключен к заземленной розетке ~230 В 50 Гц. (либо 110 В – в исполнении для США). Только в этом случае гарантируется безопасность игры и правильность работы игрового автомата.

2. Данный игровой автомат должен подключаться только к источнику питания, оснащенному дифференциальным переключателем.

3. Для полного отключения игрового автомата от источника питания вилка должна быть извлечена из розетки.

4. Не допускайте попадания воды на шнур питания.

5. Не пытайтесь сами удлинить шнур питания. Использование удлинителей недопустимо.

6. При установке игрового автомата рядом с водными объектами его следует прикреплять к полу.

7. Данный игровой автомат не подлежит использованию в условиях воздействия воды (дождь, затопление и т.п.). Если это все же произошло, заблаговременно отключите игровой автомат от сети питания (выньте вилку из розетки).

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- ОЧИСТКА СТОЛА – Мы настоятельно рекомендуем очищать верхнюю поверхность из нержавеющей стали хотя бы раз в неделю, а при необходимости –  еще чаще. При очистке стола, используйте мягкую сухую ткань и полировальный спрей. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ. Не допускайте воздействия влаги, если игровой автомат располагается внутри подвального помещения или в местах с повышенной влажностью. Периодически проверяйте состояние воздушных отверстий, чтобы гарантировать плавность игры в аэрохоккей. Ни в коем случае не используйте острых предметов на игровом поле. Всегда содержите поверхность стола в чистоте и убирайте пыль. Игровое поле со временем, что вполне естественно, покрывается небольшими отметинами, оставляемыми шайбой и клюшкой. Поддержание Вашего игрового автомата в чистоте – очень важное условие; грязный стол может не понравиться игрокам, что приведет к существенному снижению прибыли.

- ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – Игровой стол оснащается лампой и светодиодным освещением, что делает его хорошо и равномерно освещенным. Но никакой тип освещения не вечен, так что не забывайте заменять источники света, когда они перестают работать. Хорошее освещение – очень важная вещь; плохое освещение может не понравиться игрокам, что приведет к существенному снижению прибыли.

V. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Данный игровой автомат предварительно настроен и готов к работе. Для внесения изменений в настройки, откройте металлические дверцы со стороны монетоприемника и извлеките пульт управления. Войдите в МЕНЮ, нажав и удерживая кнопку A в течение 5 секунд. Вам будет предложено ввести PIN-код. Введите заводской PIN – 1111 (предоставляет Вам доступ к меню программирования, причем Вам рекомендуется установить новый заводской PIN, состоящий из собственных цифр, - см. п. 20). Теперь можете переходить к программированию нужной Вам опции (например, 01, 05, 17) кнопками В и С. Чтобы изменить опцию воспользуйтесь кнопками B и C, или цифровыми кнопками 0 – 9. Нажимая „#” вы подтверждаете внесённые изменения и новые значения выбранной опции. Используйте кнопки B и C, если хотите перейти к новой опции. Для подтверждения всех сделанных изменений и выхода из меню программирования, нажимайте и удерживайте кнопку A в течение 5 секунд – до тех пор, пока на дисплее, отображающем счет игры, не появится сообщение “ВЫХОД ИЗ НАСТРОЕК”.

В случае использования билетных автоматов, введите количество билетов, вставляемых в билетный автомат (игровой автомат подсчитывает количество билетов, которые были предварительно оплачены). Вы можете ввести это значение с клавиатуры. Нажмите и удерживайте кнопку A в течение около 5 секунд. Устройство предложит Вам ввести PIN. БИЛЕТНЫЙ PIN - 9999. Затем, используя цифровые кнопки (0-9), введите количество билетов, вставляемых в билетный автомат, и подтвердите ввод нажатием кнопки #.

Чтобы выйти из меню настроек и сохранить в памяти устройства сделанные изменения, нажмите и удерживайте кнопку А в течение около 5 секунд, - до тех пор, пока не увидите сообщение > ВЫХОД ИЗ НАСТРОЕК <.

КЛАВИАТУРА:

A – вход/выход в/из меню программирования

B – перемещение по меню программирования (вверх)

C – перемещение по меню программирования (вниз)

D, * - выход из подменю программирования

# - подтверждение изменений, выполненных в меню программирования

1 - /ГРОМКОСТЬ/ ДЕМО

2 - /ГРОМКОСТЬ/ ИГРА

# - Громкость (+)

*  - Громкость (-)

9 – Громкость, высокие частоты (+)

7 – Громкость, высокие частоты (-)

6 – Громкость, низкие частоты (+)

4 – Громкость, низкие частоты (-)

Опции в меню программирования аэрохоккея:

0P 00 – ЗАВОДСКОЙ НОМЕР.

0P 01 – ОБЩАЯ НАЛИЧНОСТЬ

Несбрасываемый счетчик (без возможности изменения).

0P 02 – ДНЕВНАЯ НАЛИЧНОСТЬ

Сбрасываемый счетчик.

0P 03 – ЯЗЫК

Доступные языки: Английский, Немецкий, Польский, Греческий

0P 04 – КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

Максимальное количество голов, забитых в течение игры (0 - 99 голов; 00 -    неограниченно)

0P 05 – ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ

Максимальная продолжительность игры (0 - 58 мин. 50 сек.; 00 - неограниченно)

0P 06 – КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ

0P 07 – ГРОМКОСТЬ (1 – 99)

0P 08 – ТИП МУЗЫКИ

Тип музыки, звучащей во время игры.

0P 09 – ТЕСТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (открыт-закрыт)

0P 10 – ТЕСТ НАСОСА (ВКЛ-ВЫКЛ)

0P 11 – ТЕСТ ЛАМПЫ

0P 12 – ТЕСТ ОПТИЧЕСКОГО СЕНСОРА

0P 13 – НАСТРОЙКА ВОРОТ

0P 14 – ВРЕМЯ АВТОЗАПУСКА

Это время, по прошествии которого автоматически начинается новая игра (в случае, если еще остались неизрасходованные кредиты).

ВРЕМЯ АВТОЗАПУСКА активировано, если настройка OP 20 содержит значение «АВТО»

0P 15 – ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ

Настройка продолжительности горения лампы после окончания игры (0 мин, 0 сек., ― лампа включена постоянно)

0P 16 – ДЕМО-ИНТЕРВАЛ

Задание интервала между короткими музыкальными проигрышами, когда нет кредитов (демонстрационный режим)

0P 17 – ИМПУЛЬСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

Мультипликация сигнала монетоприёмника (в большинстве случаев, значение должно быть = 1).

0P 18 – СТОИМОСТЬ ИГРЫ

Стоимость игры – сколько импульсов следует посылать от монетоприемника, если необходимо получить один кредит (игра) (01 – 99; «бесплатно» - бесплатные игры – монетоприемник не принимает монеты).

0P 19 – БИЛЕТ ДЛЯ ЗАПУСКА

0P 20 – МЕНЮ ИЗМЕНЕНИЯ PIN-КОДА

Позволяет изменить значение заводского PIN-кода.

В случае утраты нового кода, обращайтесь к Производителю или Дистрибьютору оборудования.

0P 21 – КАНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ для монетоприёмника, работающего в параллельном режиме.

Заводские настройки: для PLN (CH01, CH02, CH03), а для  EUR (CH04, CH05, CH06)

CH 01 импульс 01 бонус 00

CH 02 импульс 02 бонус 00

CH 03 импульс 05 бонус 01

CH 04 импульс 01 бонус 00

CH 05 импульс 02 бонус 00

CH 06 импульс 04 бонус 00

1 импульс =1 игра, бонус = бесплатная игра

0P 22 – ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

0P 23 – ТЕСТ МОНЕТОПРИЕМНИКА

Когда Вы помещаете монету в монетоприёмник, дисплей показывает, по какому каналу (pin) и сколько передаётся импульсов на плату CPU.

0P 24 – ХРАНЕНИЕ ШАЙБЫ.

0P 25 – ВРЕМЯ НАЧАЛА ПРОСУШКИ – время начала просушки в режиме просушки

0P 26 – МЕРЦАНИЕ СИД

Различные комбинации МЕРЦАНИЯ СИД.

0P 27 – РЕЖИМ МЕРЦАНИЯ СИД

(АВТО или РУЧНОЙ)

0P 28 – СЕНСОР ВЛАЖНОСТИ

0P 29 – НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

0P 30 – ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА ЗВУКА

0P 31 – УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ СИД

0P 32 –зарезервировано.

0P 33 – ВЕНТ. ТЕМП – не менять

0P 34 – ВЕНТ. ВРЕМЯ – не менять

0P 35 – БИЛЕТЫ

0P 36 – НАСТРОЙКА БИЛЕТОПРИЕМНИКА

0P 37 – НОМЕР КЛИЕНТА

0P 38 – ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР

0P 39 – СОХРАНИТЬ В ПАМЯТИ ИЗМЕНЕНИЯ

0P 40 – НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

0P 41 – НАСТРОЙКИ ДАТ

VI. ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

a) Вся продукция Компании WIK проектируется и производится в соответствии с новейшими стандартами, с неизменной гарантией качества и простоты использования и сборки. В случае любых недоразумений, советуем прочесть Инструкцию и информацию, публикуемую в разделе технической поддержки на нашем веб-сайте : www.wik.pl

b) Гарантийные права, которыми наделяются покупатели продукции от Компании WIK, и которые основываются на инвойсе или товарно-кассовом чеке. Продукция от Компании WIK находится под гарантией в течение:

-24 месяцев, начиная от даты покупки, произведенной потребителями для некоммерческого использования

-12 месяцев, начиная от даты покупки, произведенной компанией для коммерческого использования

c) В случае, если в продукте от Компании WIK Sp. z o.o., именуемом далее WIK, выявляется неисправность, то Компания WIK должна будет организовать ремонт с целью восстановления функциональности продукта.

d) Любые дефекты, возникшие вследствие недоброкачественности использованных материалов и/или сборки, которые выявлены в течение гарантийного периода, подлежат бесплатному ремонту за счет Компании WIK. Прежде всего: ремонт организуется посредством проведения консультаций по телефону или через электронную почту, и высылки запасных частей с целью замены неисправных деталей. В случае замены деталей/компонентов уже в самом начале гарантийного периода, для этой детали должна быть указана дата первоначальной покупки. Гарантийные обязательства Компании WIK покрывают только продукты, используемые по прямому назначению в соответствии с информацией, опубликованной в данном Руководстве.

e) Бенефициар настоящих гарантийных обязательств не наделяется правом истребования компенсаций за утерянные выгоды в течение периода, когда устройство, находящееся под действием гарантийных обязательств, оказывается неспособным к безупречной эксплуатации. Компания WIK не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный собственности или персоналу, возникший в силу неправильного использования продуктов от Компании WIK.

f) Гарантийные обязательства Компании WIK не распространяются на следующие случаи:

- документы, подтверждающие факт покупки товара, были предварительно каким-либо образом подправлены или сделались нечитаемыми

- модель и/или заводской номер (если таковая информация имеется) была предварительно изменена, удалена или стерта.

- ремонтные работы или модификации были предварительно проведены или внесены ​​без консультации с отделом технического обслуживания Компании WIK

- продукт использован в противоречии с его назначением

- повреждение вызвано неправильным использованием продукта или в силу условий окружающей среды, которые не соответствуют рекомендованному порядку эксплуатации.

- повреждение вызвано неправильным подключением оборудования, а также дополнительного оборудования или аксессуаров, отличающихся от рекомендованных Компанией WIK.

- конкретное повреждение было вызвано воздействием непреодолимой силы (включая молнию, скачки электропитания, пожар, природная катастрофа), либо в процессе транспортировки.

- конкретный продукт имеет дефект вследствие плохого качества компонентов, которые в первую очередь подвержены естественному износу, либо повреждению деталей.

- естественный первоочередной износ покупных деталей и компонентов, либо аксессуаров, таких как осветительные принадлежности, прокладки, хоккейные шайбы, клюшки, молоточки или контакты.

- дефекты или повреждения, обусловленные несчастным случаем, опрокидыванием, падением продукта, а также механические повреждения, обусловленные преднамеренным применением излишней физической силы игроками в процессе игры.

- дефекты и повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования игровых аксессуаров.

- дефекты или повреждения, возникшие в силу изменений, внесенных в оригинальную форму и/или функцию продукта, закрепленную в Руководстве на конкретный продукт.

- дефекты, обусловленные неправильным подключением, использованием или хранением продукта.

g) О любом обнаруженном дефекте надлежит сообщать в письменном виде, либо по электронной почте, незамедлительно высылая информацию в адрес отдела технического обслуживания Компании WIK, - в срок не позднее семи дней, считая от даты обнаружения такового. Иски, оформленные не в соответствии с установленными процедурами и с выходом за временные рамки, установленные в настоящих гарантийных обязательствах, прекращают действие гарантийных обязательств, и не будут подлежать рассмотрению.

h) Извлечение обнаруженных дефектных деталей/компонентов должно быть осуществлено в течение не более чем 14 дней, считая от даты отсылки извещения в адрес отдела технического обслуживания Компании WIK. Если случается так, что, в силу ненадлежащего качества диагностики причин неисправности, проблема остается неразрешенной, то 14-дневный период отсчитывается снова, считая от даты повторной подачи заявления.

i) Детали, извлеченные в качестве неотъемлемой части процедуры гарантийного обслуживания, остаются собственностью Компании WIK, и бенефициар гарантийных обязательств обязан незамедлительно возвратить их (либо лично – в расположение Компании WIK, либо посредством отсылки курьером за свой счет). Уклонение от возврата заменяемой части в течение 30 дней, считая от даты высылки запасных частей / проведения ремонтных работ, должно будет послужить основанием для инвойса на сумму, эквивалентную стоимости запасных частей.
j) Под понятием гарантийного ремонта должен рассматриваться только ремонт неисправного продукта, выполненный ​​ в период действия гарантийных обязательств, и в соответствии с условиями данной гарантии. Любые иные действия, - такие как: техническое обслуживание, периодический осмотр, регулировка, проверка состояния и очистка продукта, - не будут подпадать под категорию гарантийного ремонта.
k) Продукт не находится под действием гарантийных обязательств в случае:

- уклонения от немедленного сообщения о выявлении дефекта сразу по его обнаружении, но не позднее семи дней от даты обнаружения;

- уклонения от исполнения требований данного Руководства в плане эксплуатации, технического обслуживания и выполнения регулировок продукта;

- уклонения от соблюдения требований, заключающихся в положениях гарантийных обязательств на продукт,

- внесения любого изменения в продукт без предварительного письменного согласия Компании WIK.
j) Компания WIK имеет право отказать в гарантийном обслуживании, если Покупатель обременен задолженностью по платежам, - независимо от их правового титула, - в частности, в силу неуплаты за товары, поставленные Компанией WIK Покупателю, либо за услуги, предоставленные Компанией WIK. В случае, имеющем явное отношение к данному разделу, Компания WIK может отказать в выполнении любых услуг, подпадающих под действие данных гарантийных обязательств, и освобождает себя от ответственности перед Покупателем в рамках настоящих гарантийных обязательств.
k) Только продукция, приобретенная непосредственно от Компании WIK или ее уполномоченных дилеров, находится под действием гарантийных обязательств. Дальнейшее распоряжение с данным продуктом ни в коей мере не передает прав по данным гарантийным обязательствам какому-либо последующему покупателю.