| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел.: (8412) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Cделано в России |  | ПАСПОРТ Светильник НСП 02-100-001Ф |
| --- | --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

| Назначение | для общего освещения производственных и общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги и открытых сооружений промышленного назначения в макроклиматических районах с умеренным климатом |
| --- | --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-033-00109636-2013 и соответствует: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ 14254) |
| -- Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
| -- Диапазон рабочих температур и относительная влажность | (-60…+40)(С, 80% |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Способ крепления (рабочее положение) | на крюк |
| Срок службы | не менее 10 лет |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| --- | --- |
| Количество ламп в светильнике, шт х цоколь | 1х E27 |
| Максимальная мощность лампы накаливания | 100Вт |
| -- Габаритные размеры D×H, мм. не более | 100х297 |
| Масса, кг. не более | 0,77 |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке  светильника

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- светильник,

- паспорт       ……………………………………………………………          1 экземпляр на

коробку.

- упаковка

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

-Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

-Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

-Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ..

1.	Распаковать светильник, проверить комплектность;

2.	Снять рассеиватель, вывернуть сальниковую гайку, извлечь резиновый уплотнитель

3.	Накинуть на сетевые провода сальниковую гайку, пропустить провода через

отверстия резинового уплотнителя, надеть на провода термостойкие трубки,

прилагаемые к светильнику и присоединить провода к контактам патрона.

4.	Установить резиновый уплотнитель в гнездо светильника и затянуть сальниковую

гайку.

5.	Повесить светильник на крюк.

6.	Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не содержит дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска

- ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, замена светильника происходит по предъявлению покупателем документа, подтверждающего дату покупки.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации, изготовитель не несёт ответственности.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован. Сертификат № ТР RU С-RU.МЕ15.В.00244, срок действия с 26.05.2015 по 26.05.2020.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления __________________		 Штамп ОТК_________________

Штамп магазина ___________________		 Подпись продавца____________

Без штампа магазина ПРЕТЕНЗИИ не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.