Инструкция по монтажу

- Тумбы и шкафы крепятся к стене при помощи регулируемых завес и монтажной шины(рис.2). Монтажная шина устанавливается между боковыми стенками изделия при помощи крепежной фурнитуры, исходя из материала стен (этот крепёж не входит в комплект). Для регулировки завесы по высоте и глубине на ее торцевой части находятся два винта (Рис.1)

- При монтаже тумбы под умывальник вначале закрепите тумбу к стене, затем установите умывальник(столешницу). Предварительно нанесите на торцы тумбы силиконовый герметик. Герметик в комплект не входит.

- Прикрепите умывальник к стене с помощью винтов для крепления керамических умывальников. При монтаже напольных тумб, умывальник так же требует обязательного крепления к стене.

- Мебельные опоры крепятся шурупами или винтами из комплекта. Рекомендуем крепить опоры согласно (рис.3)

- При установке шкафов на мебельных опорах обязательно зафиксируйте их при помощи пластмассового уголка, дюбеля и шурупа через заднюю стенку шкафа.

- Ручки на фасаде закрепляются с помощью винтов, входящих в комплект. Не поворачивайте ручки во время крепления – это может повредить покрытие фасада.

- Выдвижной ящик под наклоном насаживается сверху в выдвинутые направляющие. В два отверстия на задней стенке выдвижного ящика вставляются задние крюки направляющей. Надавив на выдвижной ящик, его соединяют с цапфами. Для демонтажа выдвижной ящик вытянуть до упора, приподнять и снять. Высота настраивается с помощью регулировочного колесика. (рис.5)

- Завершающим этапом монтажа изделия, при необходимости, является регулировка дверей.

- Регулировка дверей осуществляется при помощи петель в последовательности, согласно нумерации на рис. 4.

- Открутить винт.

- Регулировка дверей согласно направлению стрелки.

- Закрутить винт.

# Рис.1.	Рис.3.	Рис.4.

верх                                                                 Рис.5.

Pис.2.